## Slide 1: Projektni zadatak iz predmeta Termodinamika sa termotehnikom

## Slide 2
Za čvrsto gorivo sledećeg procentualnog sastava:
Izračunati donju toplotnu moć goriva (Hd) pomoću VDI formule.
Odrediti minimalnu količinu vazduha (Lmin) potrebnog za sagorevanje datog goriva (N=79% i O=21%).
Izračunati zapreminu vlažnih i suvih produkata sagorevanja i konstruisati Vx -  dijagram uzimajući:  = 1,0 ... 1,5 ... 2,0; sa korakom od 0,1.
Izračunati procentualni sastav produkata sagorevanja i nacrtati rx -  dijagram za vrednosti:  = 1,0 ... 1,5 ... 2,0, sa korakom od 0,1.
Nacrtati i-ti dijagram produkata sagorevanja za vrednosti  = 1,0 ... 1,5 ... 2,0, uz promenu temperature od 100°C do 2000°C sa korakom od 100°C.
C | H | O | N | S | A | W
38,12 | 3,03 | 15,00 | 0,79 | 0,2 | 5,86 | 37,00

## Slide 3
Izračunati donju toplotnu moć (Hd) pomoću VDI formule
Hd = 340 C + 1200 + 105 S -25 W
Hd = 340 38, 12 + 1200 (3, 03 - ) + 105 0, 2 – 25 37, 00
Hd = 13442, 80 [kJ/kg]
Odrediti minimalnu količinu vazduha (Lmin) potrebnog za sagorevanje datog goriva (N=79 % i O= 21%)
2.1. Teorijska zapremina kiseonika;
O2min = 1, 865 C+ 5, 6 + 0, 7 S]
O2min = 1, 865 38, 12 + 5, 6 + 0, 7 0, 2]
O2min = 0, 78 [O2/kg]

## Slide 4
2.2 Teorijska zapremina vazduha;
Lmin =
Lmin =
Lmin = 3, 70 [/kg]
2.3. Stvarna količina vazduha:
λ = 1, 0…..1, 5….2, 0
L = λ Lmin
λ = 1, 0 L = 1, 0 Lmin = 1, 0 3, 70 = 3, 70 [/kg]
λ = 1, 1 L = 1, 1 Lmin = 1, 1 3, 70 = 4, 07 [/kg]
λ = 1, 2 L = 1, 2 Lmin = 1, 2 3, 70 = 4, 44 [/kg]
λ = 1, 3 L = 1, 3 Lmin = 1, 3 3, 70 = 4, 81 [/kg]
λ = 1, 4 L = 1, 4 Lmin = 1, 4 3, 70 = 5, 18 [/kg]
λ = 1, 5 L = 1, 5 Lmin = 1, 5 3, 70 = 5, 55 [/kg]
λ = 1, 6 L = 1, 6 Lmin = 1, 6 3, 70 = 5, 92 [/kg]
λ = 1, 7 L = 1, 7 Lmin = 1, 7 3, 70 = 6, 29 [/kg]
λ = 1, 8 L = 1, 8 Lmin = 1, 8 3, 70 = 6, 66 [/kg]
λ = 1, 9 L = 1, 9 Lmin = 1, 9 3, 70 = 7, 03 [/kg]
λ = 2, 0 L = 2, 0 Lmin = 2, 0 3, 70 = 7, 40 [/kg]

## Slide 5
Izračunati zapreminu vlažnih i suvih produkata sagorevanja I konstruisati Vx – λ dijagram uzimajući : λ = 1, 0….1, 5….2, 0; sa korakom od 0, 1
3.1. Teorijska zapremina produkata sagorevanja;
a) Troatomni gasovi (CO2 i SO2)
= + = (1, 865 C + 0, 7 S)
= (1, 865 38, 12 + 0, 7 0, 2)
= 0, 71 [/kg]
b) Azot (N2)
= (0, 8 N + 79 Lmin )
= (0, 8 0, 79 + 79 3, 70)
= 2, 93 [ /kg]
c) Voda
= (11, 2 H + 1, 24 W)
= (11, 2 3, 03 + 1, 24 37, 00)
= 0, 80 [ /kg]
d) Vazduh
λ = 1, 0…..1, 5….2, 0
Vl = (λ – 1) Lmin
λ = 1, 0 Vl = 1, 0 Lmin = (1, 0 – 1) 3, 70 = 0, 00 [ /kg]
λ = 1, 1 Vl = 1, 1 Lmin = (1, 1 – 1) 3, 70 = 0, 37 [ /kg]
λ = 1, 2 Vl = 1, 2 Lmin = (1, 2 – 1) 3, 70 = 0, 74 [ /kg]
λ = 1, 3 Vl = 1, 3 Lmin = (1, 3 – 1) 3, 70 = 1, 11 [ /kg]
λ = 1, 4 Vl = 1, 4 Lmin = (1, 4 – 1) 3, 70 = 1, 48 [ /kg]
λ = 1, 5 Vl = 1, 5 Lmin = (1, 5 – 1) 3, 70 = 1, 85 [ /kg]
λ = 1, 6 Vl = 1, 6 Lmin = (1, 6 – 1) 3, 70 = 2, 22 [ /kg]
λ = 1, 7 Vl = 1, 7 Lmin = (1, 7 – 1) 3, 70 = 2, 59 [ /kg]
λ = 1, 8 Vl = 1, 8 Lmin = (1, 8 - 1) 3, 70 = 2, 96 [ /kg]
λ = 1, 9 Vl = 1, 9 Lmin = (1, 9 – 1) 3, 70 = 3, 33 [ /kg]
λ = 2, 0 Vl = 2, 0 Lmin = (2, 0 – 1) 3, 70 = 3, 70 [ /kg]

## Slide 6
3.2. Ukupna zapremina vlažnih produkata sagorevanja
Vw = + + + VL
Cw = + +
Cw = 0, 71 + 2, 93 + 0, 80
Cw = 4, 44 [ /kg]
Vw (λ = 1, 0) = Cw + Vl (λ = 1, 0) = 4, 44 [ /kg]
Vw (λ = 1, 1) = Cw + Vl (λ = 1, 1) = 4, 44 + 0, 37 = 4, 81 [ /kg]
Vw (λ = 1, 2) = Cw + Vl (λ = 1, 2) = 4, 44 + 0, 74 = 5, 18 [ /kg]
Vw (λ = 1, 3) = Cw + Vl (λ = 1, 3) = 4, 44 + 1, 11 = 5, 55 [ /kg]
Vw (λ = 1, 4) = Cw + Vl (λ = 1, 4) = 4, 44 + 1, 48 = 5, 92 [ /kg]
Vw (λ = 1, 5) = Cw + Vl (λ = 1, 5) = 4, 44 + 1, 85 = 6, 29 [ /kg]
Vw (λ = 1, 6) = Cw + Vl (λ = 1, 6) = 4, 44 + 2, 22 = 6, 66 [ /kg]
Vw (λ = 1, 7) = Cw + Vl (λ = 1, 7) = 4, 44 + 2, 59 = 7, 03 [ /kg]
Vw (λ = 1, 8) = Cw + Vl (λ = 1, 8) = 4, 44 + 2, 96 = 7, 40 [ /kg]
Vw (λ = 1, 9) = Cw + Vl (λ = 1, 9) = 4, 44 + 3, 33 = 7, 77 [ /kg]
Vw (λ = 2, 0) = Cw + Vl (λ = 2, 0) = 4, 44 + 3, 70 = 8, 14 [ /kg]

## Slide 7
3.3. Ukupna zapremina suvih produkata sagorevanja:
Vs = Vw -
Vs (λ = 1, 0) =Vw (λ = 1, 0) - = 4, 44 - 0, 80 = 3, 64 [ /kg]
Vs (λ = 1, 1) = Vw (λ = 1, 1) - = 4, 81 - 0, 80 = 4, 01 [ /kg]
Vs (λ = 1, 2) = Vw (λ = 1, 2) - = 5, 18 - 0, 80 = 4, 38 [ /kg]
Vs (λ = 1, 3) = Vw (λ = 1, 3) - = 5, 55 - 0, 80 = 4, 75 [ /kg]
Vs (λ = 1, 4) = Vw (λ = 1, 4) - = 5, 92 - 0, 80 = 5, 12 [ /kg]
Vs (λ = 1, 5) = Vw (λ = 1, 5) - = 6, 29 - 0, 80 = 5, 49 [ /kg]
Vs (λ = 1, 6) = Vw (λ = 1, 6) - = 6, 66 - 0, 80 = 5, 86 [ /kg]
Vs (λ = 1, 7) = Vw (λ = 1,7) - = 7, 03 - 0, 80 = 6, 23 [ /kg]
Vs (λ = 1, 8) = Vw (λ = 1, 8) - = 7, 40 - 0, 80 = 6, 60 [ /kg]
Vs (λ = 1, 9) = Vw (λ = 1, 9) - = 7, 77 - 0, 80 = 6, 97 [ /kg]
Vs (λ = 2, 0) = Vw (λ = 2, 0) - = 8, 14 - 0, 80 = 7, 34 [ /kg]

## Slide 8
λ | 1, 0 | 1, 1 | 1, 2 | 1, 3 | 1, 4 | 1, 5 | 1, 6 | 1, 7 | 1, 8 | 1, 9 | 2, 0
Vl | 0, 00 | 0, 37 | 0, 74 | 1, 11 | 1, 48 | 1, 85 | 2, 22 | 2, 59 | 2, 96 | 3, 33 | 3, 70
L | 3, 70 | 4, 07 | 4, 44 | 4, 81 | 5, 18 | 5, 55 | 5, 92 | 6, 29 | 6, 66 | 7, 03 | 7, 40
Vw | 4, 44 | 4, 81 | 5, 18 | 5, 55 | 5, 92 | 6, 29 | 6, 66 | 7, 03 | 7, 40 | 7, 77 | 8, 14
Vs | 3, 64 | 4, 01 | 4, 38 | 4, 75 | 5, 12 | 5, 49 | 5, 86 | 6, 23 | 6, 60 | 6, 97 | 7, 34
Dobijeni rezultati prikazuju se tabelarno i grafički:
Tabela 1.
Slika 1. Vx – λ dijagram

## Slide 9
Izračunati procentualni sastav produkata sagorevanja i nacrtati rx – λ dijagram za vrednosti λ kao u tački (3)
4.1. Procentualni sastav suvih produkara sagorevanja
= 100 %
= 100 = 100 = 19, 56 [%]
= 100 = 100 = 17, 76 [%]
= 100 = 100 = 16, 26 [%]
= 100 = 100 = 14, 99 [%]
= 100 = 100 = 13, 91 [%]
= 100 = 100 = 12, 97 [%]
= 100 = 100 = 12, 15 [%]
= 100 = 100 = 11, 43 [%]
= 100 = 100 = 10, 79 [%]
= 100 = 100 = 10, 22 [%]
= 100 = 100 = 9, 70 [%]

## Slide 10
4.2. Procentualni sastav vlažnih produkata sagorevanja
= 100 %
= 100 = 100 = 16, 04 [%]
= 100 = 100 = 14, 81 [%]
= 100 = 100 = 13, 75 [%]
= 100 = 100 = 12, 84 [%]
= 100 = 100 = 12, 03 [%]
= 100 = 100 = 11, 33 [%]
= 100 = 100 = 10, 70 [%]
= 100 = 100 = 10, 13 [%]
= 100 = 100 = 9, 63 [%]
= 100 = 100 = 9, 17 [%]
= 100 = 100 = 8, 75 [%]

## Slide 11
4.3. Procentualni sastav vlage
= 100 %
= 100 = 100 = 17, 98 [%]
= 100 = 100 = 16, 59 [%]
= 100 = 100 = 15, 41 [%]
= 100 = 100 = 14, 38 [%]
= 100 = 100 = 13, 48 [%]
= 100 = 100 = 12, 69 [%]
= 100 = 100 = 11, 98 [%]
= 100 = 100 = 11, 35 [%]
= 100 = 100 = 10, 79 [%]
= 100 = 100 = 10, 27 [%]
= 100 = 100 = 9, 81 [%]

## Slide 12
λ | 1, 0 | 1, 1 | 1, 2 | 1, 3 | 1, 4 | 1, 5 | 1, 6 | 1, 7 | 1, 8 | 1, 9 | 2, 0
 | 19,56 | 17,76 | 16,26 | 14,99 | 13,91 | 12,97 | 12,15 | 11,43 | 10,79 | 10,22 | 9,70
 | 16,04 | 14,81 | 13,75 | 12,84 | 12,03 | 11,33 | 10,70 | 10,13 | 9,63 | 9,17 | 8,75
 | 17,98 | 16,59 | 15,41 | 14,38 | 13,48 | 12,69 | 11,98 | 11,35 | 10,79 | 10,27 | 9,81
λ | 1, 0 | 1, 1 | 1, 2 | 1, 3 | 1, 4 | 1, 5 | 1, 6 | 1, 7 | 1, 8 | 1, 9 | 2, 0
 | 19,56 | 17,76 | 16,26 | 14,99 | 13,91 | 12,97 | 12,15 | 11,43 | 10,79 | 10,22 | 9,70
 | 16,04 | 14,81 | 13,75 | 12,84 | 12,03 | 11,33 | 10,70 | 10,13 | 9,63 | 9,17 | 8,75
 | 17,98 | 16,59 | 15,41 | 14,38 | 13,48 | 12,69 | 11,98 | 11,35 | 10,79 | 10,27 | 9,81
Sračunate vrednosti prikazuju se tabelarno i grafički
Tabela 2.
Chart: 
 | 19.5605 | 17.7564 | 16.257 | 14.9911 | 13.9081 | 12.971 | 12.1523 | 11.4307 | 10.7901 | 10.2174 | 9.7025
 | 16.0441 | 14.8098 | 13.752 | 12.8351 | 12.0329 | 11.3251 | 10.6959 | 10.1329 | 9.6262 | 9.1678 | 8.7511
 | 17.977 | 16.5941 | 15.4088 | 14.3815 | 13.4826 | 12.6895 | 11.9845 | 11.3537 | 10.786 | 10.2724 | 9.8054
Slika 2. r- λ dijagram

## Slide 13
Nacrtati i-t dijagram produkata sagorevanja za vrednosti λ kao u tački (3), uz promenu temperature od 100oC do 2000oC sa korakom od 100oC
it = Σ Vx ix
it = Ct + Vx ix
Ct [ kJ/kg] = + +
t = 100oC
C100 = (100) + (100) + (100)
C100 = 0, 71 170 + 2, 93 130 + 0, 80 151
C100 = 622, 44 [ kJ/kg]
i100(λ = 1, 0) = C100 + Vl (λ = 1, 0) iL100 = 622, 44 + 0 130 = 622, 44 [ kJ/kg]
i100(λ = 1, 1) = C100 + Vl (λ = 1, 1) iL100 = 622, 44 + 0, 37 130 = 670, 54 [ kJ/kg]
i100(λ = 1, 2) = C100 + Vl (λ = 1, 2) iL100 = 622, 44 + 0, 74 130 = 718, 64 [ kJ/kg]
i100(λ = 1, 3) = C100 + Vl (λ = 1, 3) iL100 = 622, 44 + 1, 11 130 = 766, 74 [ kJ/kg]
i100(λ = 1, 4) = C100 + Vl (λ = 1, 4) iL100 = 622, 44 + 1, 48 130 = 814, 84 [ kJ/kg]
i100(λ = 1, 5) = C100 + Vl (λ = 1, 5) iL100 = 622, 44 + 1, 85 130 = 862, 95 [ kJ/kg]
i100(λ = 1, 6) = C100 + Vl (λ = 1, 6) iL100 = 622, 44 + 2, 22 130 = 911, 05 [ kJ/kg]
i100(λ = 1, 7) = C100 + Vl (λ = 1, 7) iL100 = 622, 44 + 2, 59 130 = 959, 15 [ kJ/kg]
i100(λ = 1, 8) = C100 + Vl (λ = 1, 8) iL100 = 622, 44 + 2, 96 130 = 1007, 25 [ kJ/kg]
i100(λ = 1, 9) = C100 + Vl (λ = 1, 9) iL100 = 622, 44 + 3, 33 130 = 1055, 35 [ kJ/kg]
i100(λ = 2, 0) = C100 + Vl (λ = 2, 0) iL100 = 622, 44 + 3, 70 130 = 1103, 45 [ kJ/kg]

## Slide 14
t = 200oC
C200 = (200) + (200) + (200)
C200 = 0, 71 357 + 2, 93 261 + 0, 80 305
C200 = 1261, 52 [ kJ/kg]
i200(λ = 1, 0) = C200 + Vl (λ = 1, 0) iL200 = 1261, 52 + 0 261 = 1261, 52 [ kJ/kg]
i200(λ = 1, 1) = C200 + Vl (λ = 1, 1) iL200 = 1261, 52 + 0, 37 261 = 1358, 09 [ kJ/kg]
i200(λ = 1, 2) = C200 + Vl (λ = 1, 2) iL200 = 1261, 52 + 0, 74 261 = 1454, 66 [ kJ/kg]
i200(λ = 1, 3) = C200 + Vl (λ = 1, 3) iL200 = 1261, 52 + 1, 11 261 = 1551, 23 [ kJ/kg]
i200(λ = 1, 4) = C200 + Vl (λ = 1, 4) iL200 = 1261, 52 + 1, 48 261 = 1647, 80 [ kJ/kg]
i200(λ = 1, 5) = C200 + Vl (λ = 1, 5) iL200 = 1261, 52 + 1, 85 261 = 1744, 38 [ kJ/kg]
i200(λ = 1, 6) = C200 + Vl (λ = 1, 6) iL200 = 1261, 52 + 2, 22 261 = 1840, 95 [ kJ/kg]
i200(λ = 1, 7) = C200 + Vl (λ = 1, 7) iL200 = 1261, 52 + 2, 59 261 = 1937, 52 [ kJ/kg]
i100(λ = 1, 8) = C200 + Vl (λ = 1, 8) iL200 = 1261, 52 + 2, 96 261 = 2034, 09 [ kJ/kg]
i200(λ = 1, 9) = C200 + Vl (λ = 1, 9) iL200 = 1261, 52 + 3, 33 261 = 2130, 67 [ kJ/kg]
i200(λ = 2, 0) = C200 + Vl (λ = 2, 0) iL200 = 1261, 52 + 3, 70 261 = 2227, 24 [ kJ/kg]

## Slide 15
Sračunate vrednosti entalpija u zavisnosti od koeficijenta viška vazduha i temperature prikazane su tabelarno i grafički:
λ | 1, 0 | 1, 1 | 1, 2 | 1, 3 | 1, 4 | 1, 5 | 1, 6 | 1, 7 | 1, 8 | 1, 9 | 2, 0
t(oC) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
100 | 622,44 | 670,54 | 718,64 | 766,74 | 814,84 | 862,95 | 911,05 | 959,15 | 1007,25 | 1055,35 | 1103,45
200 | 1261,52 | 1358,09 | 1454,66 | 1551,23 | 1647,80 | 1744,38 | 1840,95 | 1937,52 | 2034,09 | 2130,67 | 2227,24
300 | 1918,99 | 2065,15 | 2211,30 | 2357,45 | 2503,61 | 2649,76 | 2795,91 | 2942,07 | 3088,22 | 3234,37 | 3380,53
400 | 2596,29 | 2793,13 | 2989,98 | 3186,82 | 3383,67 | 3580,51 | 3777,36 | 3974,20 | 4171,05 | 4367,89 | 4564,74
500 | 3437,24 | 3685,89 | 3934,53 | 4183,18 | 4431,83 | 4680,47 | 4929,12 | 5177,76 | 5426,41 | 5675,05 | 5923,70
600 | 4010,05 | 4311,23 | 4612,42 | 4913,61 | 5214,79 | 5515,98 | 5817,17 | 6118,36 | 6419,54 | 6720,73 | 7021,92
700 | 4744,37 | 5099,58 | 5454,79 | 5810,00 | 6165,20 | 6520,41 | 6875,62 | 7230,83 | 7586,04 | 7941,25 | 8296,45
800 | 5492,82 | 5902,42 | 6312,02 | 6721,62 | 7131,22 | 7540,82 | 7950,42 | 8360,02 | 8769,62 | 9179,22 | 9588,81
900 | 6258,49 | 6723,96 | 7189,43 | 7654,91 | 8120,38 | 8585,85 | 9051,32 | 9516,79 | 9982,26 | 10447,73 | 10913,20
100 | 7037,58 | 7559,29 | 8081,00 | 8602,71 | 9124,43 | 9646,14 | 10167,85 | 10689,56 | 11211,27 | 11732,99 | 12254,70
110 | 7827,94 | 8406,63 | 8985,32 | 9564,02 | 10142,71 | 10721,40 | 11300,10 | 11878,79 | 12457,48 | 13036,18 | 13614,87
1200 | 8628,06 | 9264,11 | 9900,15 | 10536,20 | 11172,24 | 11808,29 | 12444,33 | 13080,38 | 13716,42 | 14352,47 | 14988,51
1300 | 9440,18 | 10134,31 | 10828,45 | 11522,59 | 12216,72 | 12910,86 | 13604,99 | 14299,13 | 14993,27 | 15687,40 | 16381,54
1400 | 10258,33 | 11010,93 | 11763,52 | 12516,12 | 13268,72 | 14021,32 | 14773,91 | 15526,51 | 16279,11 | 17031,71 | 17784,30
1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1600 | 11918,07 | 12788,70 | 13659,33 | 14529,96 | 15400,59 | 16271,22 | 17141,85 | 18012,48 | 18883,11 | 19753,74 | 20624,37
1700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1800 | 13601,33 | 14591,48 | 15581,62 | 16571,76 | 17561,90 | 18552,05 | 19542,19 | 20532,33 | 21522,48 | 22512,62 | 23502,76
1900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2000 | 15307,06 | 16417,83 | 17528,59 | 18639,36 | 19750,12 | 20860.89 | 21971,65 | 23082,42 | 24193,19 | 25303,95 | 26414,72

## Slide 16
Chart: 
| i 100 | i 200 | i 300 | i 400 | i 500 | i 600 | i 700 | i 800 | i 900 | i 1000 | i 1100 | i 1200 | i 1300 | i 1400 | i 1600 | i 1800 | i 2000
 | 622.44 | 1261.5155 | 1918.9944 | 2596.2898 | 3437.2422 | 4010.047 | 4744.3717 | 5492.8201 | 6258.493 | 7037.5773 | 7827.9358 | 8628.0638 | 9440.1784 | 10258.3292 | 11918.0692 | 13601.3332 | 15307.0599
 | 670.5411 | 1358.0877 | 2065.1478 | 2793.1344 | 3685.8879 | 4311.234 | 5099.5799 | 5902.4195 | 6723.9638 | 7559.2894 | 8406.6292 | 9264.1085 | 10134.3145 | 11010.9267 | 12788.6993 | 14591.4761 | 16417.8256
 | 718.6423 | 1454.66 | 2211.3012 | 2989.9789 | 3934.5337 | 4612.4209 | 5454.7882 | 6312.019 | 7189.4346 | 8081.0014 | 8985.3226 | 9900.1533 | 10828.4506 | 11763.5241 | 13659.3295 | 15581.6191 | 17528.5913
 | 766.7434 | 1551.2322 | 2357.4546 | 3186.8235 | 4183.1795 | 4913.6079 | 5809.9964 | 6721.6185 | 7654.9054 | 8602.7135 | 9564.016 | 10536.198 | 11522.5867 | 12516.1215 | 14529.9597 | 16571.762 | 18639.3571
 | 814.8445 | 1647.8044 | 2503.6079 | 3383.668 | 4431.8252 | 5214.7949 | 6165.2046 | 7131.218 | 8120.3762 | 9124.4256 | 10142.7094 | 11172.2427 | 12216.7227 | 13268.719 | 15400.5898 | 17561.9049 | 19750.1228
 | 862.9456 | 1744.3767 | 2649.7613 | 3580.5126 | 4680.471 | 5515.9819 | 6520.4129 | 7540.8175 | 8585.8469 | 9646.1377 | 10721.4028 | 11808.2875 | 12910.8588 | 14021.3164 | 16271.22 | 18552.0479 | 20860.8885
 | 911.0467 | 1840.9489 | 2795.9147 | 3777.3572 | 4929.1167 | 5817.1688 | 6875.6211 | 7950.417 | 9051.3177 | 10167.8498 | 11300.0962 | 12444.3322 | 13604.9949 | 14773.9138 | 17141.8502 | 19542.1908 | 21971.6543
 | 959.1478 | 1937.5212 | 2942.0681 | 3974.2017 | 5177.7625 | 6118.3558 | 7230.8293 | 8360.0165 | 9516.7885 | 10689.5619 | 11878.7896 | 13080.3769 | 14299.131 | 15526.5113 | 18012.4803 | 20532.3337 | 23082.42
 | 1007.2489 | 2034.0934 | 3088.2215 | 4171.0463 | 5426.4083 | 6419.5428 | 7586.0375 | 8769.616 | 9982.2593 | 11211.274 | 12457.483 | 13716.4217 | 14993.2671 | 16279.1087 | 18883.1105 | 21522.4767 | 24193.1857
 | 1055.3501 | 2130.6656 | 3234.3749 | 4367.8908 | 5675.054 | 6720.7298 | 7941.2458 | 9179.2154 | 10447.7301 | 11732.986 | 13036.1764 | 14352.4664 | 15687.4031 | 17031.7062 | 19753.7407 | 22512.6196 | 25303.9515
 | 1103.4512 | 2227.2379 | 3380.5283 | 4564.7354 | 5923.6998 | 7021.9167 | 8296.454 | 9588.8149 | 10913.2009 | 12254.6981 | 13614.8698 | 14988.5111 | 16381.5392 | 17784.3036 | 20624.3709 | 23502.7626 | 26414.7172