## Slide 1: Vežba 3 Specifična toplota Specifični toplotni kapacitet
Termodinamika sa termotehnikom

## Slide 2: Specifičan toplotni kapacitet
Toplotni kapacitet jednog idealnog gasa podrazumeva količinu tolote koju treba dovesti jedinici mase radnog tela da bismo ga zagrejali za jedan stepen.
Maseni toplotni kapacitet
Zapreminski toplotni kapacitet
Molski toplotni kapacitet
Specifične toplotne kapacitete definišemo pri konstantnom pritisku i pri konstantnoj zapremini.

## Slide 3: Majerova jednačina
Specifična masena toplota pri konstantnom pritisku je za vrednost gasne konstante veća od specifične toplote pri konstantnoj zapremini:
Molekularno kinetička teorija smatra toplotni kapacitet konstantnim tj. ne uzima u obzir njegovu zavisnost od temperature. To nije tačno jer on raste sa porastom temperature, pa se pravi greška u startu, ali za niske vrednosti temperature radnog tela, mogu se sa zadovoljavajućom tačnošću koristiti tabelarne vrednosti toplotnog kapaciteta.
Idealni gasovi mogu biti:
    Jednoatomni;
    Dvoatomni;
    Tro- i više-atomni.

## Slide 4: Molekularno kinetička teorija specifične toplote
Ova teorija smatra toplotni kapacitet konstantnim tj. ne uzima u obzir njegovu zavisnost od temperature. To nije tačno jer on raste sa porastom temperature, pa se pravi greška u startu, ali za niske vrednosti temperature radnog tela, mogu se sa zadovoljavajućom tačnošću koristiti tabelarne vrednosti toplotnog kapaciteta.
Idealni gasovi mogu biti:
    Jednoatomni;
    Dvoatomni;
    Tro- i više-atomni.

## Slide 5
 | Vrsta idealnog gasa |  | 
1. | Jednoatomni | 12,5 | 20,8
2. | Dvoatomni | 20,8 | 29,1
3. | Tro i više-atomni | 29,1 | 37,4
 | Vrsta idealnog gasa |  | 
1. | Jednoatomni | 12,5 | 20,8
2. | Dvoatomni | 20,8 | 29,1
3. | Tro i više-atomni | 29,1 | 37,4

## Slide 6: Toplotni kapacitet gasne smeše
Preko relativnog masenog sastava (masena specifična toplota smeše)
Da bi se 1[kg] smeše zagrejao za 1 [°C] treba mu dovesti toplotu:
Preko relativnog zapreminskog sastava (zapreminska specifična toplota)
Da bi se 1[m³] smeše zagrejao za 1 [°C] treba mu dovesti toplotu:
Relativni maseni udeo k-te komponente
Maseni toplotni kapacitet k-te komponente

## Slide 7: Toplotni kapacitet gasne smeše
Preko relativnog molskog sastava smeše (molska specifična toplota smeše)

## Slide 8
Zadatak 3.1 U procesu gasifikacije čistog ugljenika i vazduha dobija se i . Odrediti:
Relativni zapreminski sastav, prividnu molekulsku masu i gasnu konstantu?
Relativnu specifičnu toplotu smeše pri stalnom pritisku i stalnoj zapremini, ako je specifična toplota dvoatomnih gasova pri konstantnom pritisku

## Slide 9
Rešenje:

## Slide 10
Zadatak 3.2 Izračunati srednju linearnu zavisnost srednje specifične toplote od temperature za i pri i pri Srednja molska specifična toplota za kao gas data je izrazima:
Na osnovu tablice 12, (Termodinamika i Termotehnika, D. Malić), za .

## Slide 12
Zadatak 3.4 Izračunati srednju masenu i srednju zapreminsku specifičnu toplotu ugljendioksida pri konstantnoj zapremini, za temperaturni interval od do ? Poznato je da srednja molekulska specifična toplota za dati interval temperatura, iznosi:
Iz tabele 12,(Termodinamika i termotehnika,D.Malić)

## Slide 13
Zadatak 2.4 Vodeni, idealni gas pritiska 1bar i temperature 20 dat je relativnim zapreminskim sastavom: ; ; CO; .
Odrediti relativni maseni sastav smeše?
Odrediti gasnu konstantu smeše?
Kolika je specifična toplota smeše cp, ako su specifične toplote pojedinih komponenata: ; i .