## Slide 1: RAČUNARSKA TEHNIKA Aritmetičke osnove računara
Predavanje 1: Brojni sistemi i prevođenje brojeva

## Slide 2: UVOD - Brojni sistemi
Svaka civilizacija je imala svoj jedinstveni način za označavanje količine, brojanje i računanje
Brojni sistem
  Skup pravila formulisanih u cilju izražavanja kvantitativnih svojstava objekta
Broj
  Skup cifara koji predstavljaju vrednost.
Podela brojnih sistema
  Zasnovana na odnosu cifre i njenog mesta u zapisu broja
  1) Nepozicioni brojni sistemi
    Hronološki stariji, simboli koji označavaju cifre imaju istu vrednost bilo gde u zapisu broja
  2) Pozicioni brojni sistemi
    Vrednost cifre zavisi od mesta u zapisu brojne vrednosti

## Slide 3: UVOD - Nepozicioni brojni sistemi
Egipatski brojni sistem
Vavilonski brojni system
Rimski brojni sistem
Simbol |  |  |  |  |  |  | 
Naziv | Začuđeni čovek | Žaba | Kažiprst | Lotosov cvet | Papirus | Kopito | Štap
Vrednost | 1 000 000 | 100 000 | 10 000 | 1000 | 100 | 10 | 1
Simbol |  | 
Vrednost | 1 | 10
Brojni sistem Maja
Simbol | M | D | C | L | X | V | I
Vrednost | 1000 | 500 | 100 | 50 | 10 | 5 | 1

## Slide 4: UVOD - Pozicioni brojni sistemi
Arapske cifre (Španija 976. god)
Brojna vrednost X u bilo kom pozicionom brojnom sistemu sa osnovom brojnog sistema N:
Uvedena konvencija: broj se piše kao niz cifara bez pisanja osnove i njenog stepena:

## Slide 5: UVOD - Primeri pozicionih brojnih sistema
Primer 1: Dekadni brojni sistem
  N = 10; S = [0,1,2,3,4,5,6,7,8,9]
  (845.34)10 = 8*102 + 4*101 + 5*100 + 3*10-1 + 4*10-2
Primer 2: Binarni brojni sistem
  N = 2; S = [0,1]
  (101.1)2 = 1*22 + 0*21 + 1*20 + 1*2-1 = (5.5)10
Primer 3: Oktalni brojni sistem
  N = 8; S = [0,1,2,3,4,5,6,7]
  (54.2)8 = 5*81 + 4*80 + 2*8-1 = (44.125)10
Primer 4: Heksadekadni brojni sistem
  N = 16; S = [0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F]
  (AC.8)16 = 10*161 + 12*160 + 8*16-1 = (172.5)10
N=10 | N = 2 | N=8 | N = 16
0 | 0000 0000 | 00 | 00
1 | 0000 0001 | 01 | 01
2 | 0000 0010 | 02 | 02
3 | 0000 0011 | 03 | 03
4 | 0000 0100 | 04 | 04
5 | 0000 0101 | 05 | 05
6 | 0000 0110 | 06 | 06
7 | 0000 0111 | 07 | 07
8 | 0000 1000 | 10 | 08
9 | 0000 1001 | 11 | 09
10 | 0000 1010 | 12 | 0A
11 | 0000 1011 | 13 | 0B
12 | 0000 1100 | 14 | 0C
13 | 0000 1101 | 15 | 0D
14 | 0000 1110 | 16 | 0E
15 | 0000 1111 | 17 | 0F
16 | 0001 0000 | 20 | 10
17 | 0001 0001 | 21 | 11
18 | 0001 0010 | 22 | 12

## Slide 6: Prevođenje (konverzija) brojeva
Moguća su tri slučaja:
  1) N1 = N2 gde je N1>1.
  2) N1 < N2 gde je N1>1.
  3) N1 > N2 gde je N1>1.
1) Prevođenja se svodi na zamenu simbola
2) Prevođenja se svodi na izračunavanje izraza:
  Operacije množenja i sabiranja se obavljaju u sistemu sa osnovom N2
3) Posebno se prevodi celobrojni i razlomljeni deo broja
Konačni ekvivalent broja je zbir ekvivalenata celobrojnog i razlomljenog dela broja

## Slide 7: Prevođenje celobrojnog dela broja (N1>N2)
Prevodi se broj iz brojnog sistema sa osnovom N1 u brojni sistem sa osnovom N2
Postupak prevođenja se najčešće daje u obliku tabele
Aritmetičke operacije se izvršavaju u brojnom sistemu sa osnovom N1
 | 0 | 1 | 2 |  |  |  | p
xi | X0 = x | X1 = [x-0 / N2] | X2 = [x1 / N2] | .. | .. | .. | Xp = [xp-1 / N2]
yi | y0 | y1 | y2 |  |  | yp-1 | 
- celobrojni količnik
- ostatak celobrojnog deljenja
 zapis broja

## Slide 8: Prevođenje razlomljenog dela broja (N1>N2)
Razlomljeni brojevi u brojnim sistemima sa osnovama N1 i N2 su brojevi:
Postupak prevođenja se najčešće daje u obliku tabele:
Aritmetičke operacije se izvršavaju u brojnom sistemu sa osnovom N1
 | 0 | 1 | 2 |  | 
x-i | x-0 | x-1={x-0 N2} | x-2={x-1 N2} | .. | ..
y-i | 0, | y-1 | y-2 |  | 
- celobrojni deo proizvoda;
 zapis broja
- razlomljeni deo proizvoda

## Slide 9: Prevođenje brojeva deljenjem na klase
Prilikom prevođenja N1 u N2 se uspostavlja relacija između brojeva
Postupak prevođenja
  N1 < N2
    N1 se deli se na klase dužine “S” levo i desno od decimalne tačke
    Dodati vodeće i prateće nule, ukoliko su potrebne da se kompletira klasa
  N1 > N2
    Za svaku cifru broja formiraju se klase odgovarajuće dužine “S”
  Prevodi se svaka klasa direktno u odgovarajući cifru u brojnom sistemu u koji se prevodi

## Slide 10: Pitanja za proveru znanja
Definicija i osobine nepozicionih brojnih sistema
Definicija i osobine pozicionih brojnih sistema
Prevođenje brojeva iz brojnog sistema sa osnovom N1 u brojni sistem sa osnovom N2 kada je N1>N2
Prevođenje brojeva iz brojnog sistema sa osnovom N1 u brojni sistem sa osnovom N2 kada je N1<N2, prevođenje celobrojnog dela broja
Prevođenje brojeva iz brojnog sistema sa osnovom N1 u brojni sistem sa osnovom N2 kada je N1<N2, prevođenje razlomljenog dela broja
Prevođenje brojeva deljenjem na klase