## Slide 1: RAČUNARSKA TEHNIKA Aritmetičke osnove računara
Predavanje 2: Označeni brojevi, aritmetičke operacije
Registrovanje brojeva, tipovi podataka

## Slide 2: Označeni brojevi
Apsolutna vrednost broja
Prikazivanje broja pomoću znaka i apsolutne vrednosti (ZA u indeksu)
Umesto “+” i “-” koristi se najveća i najmanja cifra brojnog sistema
Prikazivanje brojeva pomoću znaka i aps. vrednosti (opšti oblik)
N - brojna osnova,
n - težina najveće cifre

## Slide 3: Označeni brojevi – Nepotpuni komplement (NK) broja
Nepotpuni komplement (NK) broja
  Svaka cifra broja se zameni dopunom do najveće cifre brojnog sistema
  Znak "-" se zamenjuje najvećom cifrom brojnog sistema
Nedostatak: 0 - “nula” se može prikazati na dva načina
Oduzimanje korišćenjem sabiranja sa NK negativnog broja
  Prenos se sabira sa cifrom najmanje težine rezultata
N - brojna osnova
n - težina najveće cifre

## Slide 4: Označeni brojevi – Potpuni komplement (PK) broja
Potpuni komplement (PK) negativnog broja
  Dobija se dodavanjem '1' na poziciju cifre najmanje težine NK broja
Oduzimanje korišćenjem sabiranja sa PK negativnog broja
  Prenos se odbacuje
N - brojna osnova
n - težina najveće cifre

## Slide 5: Aritmetičke operacije
Pravila su u suštini ista za sve brojne osnove i brojne sisteme
  Kada zbir dve cifre postane veći od najveće cifre brojnog sistema dolazi do prenosa na poziciju veće težine
Aritmetičke operacije u računaru
  Množenje brojnom osnovom
    Pomeranjem sadržaja ćelija registra za po jedno mesto u levo (Shift Left)
  Deljenje brojnom osnovom
    Pomeranjem sadržaja ćelija registra za po jedno mesto u desno (Shift Right)
N=10 | N=2 | N=8 | N=16
9+ 1 | 1+ 1 | 7+ 1 | F+ 1
(1)0 | (1)0 | (1)0 | (1)0
Sve aritmetičke operacije se svode na sabiranje

## Slide 6: Predstavljanje (registrovanje) brojeva
Osnovni element predstavljanja, čuvanja i prikazivanja brojeva je ćelija
  Ćelije se grupišu u registar
  Optimalna brojna osnove je e = 2.731 ≈ 3
Osnovna ćelija za registrovanje, čuvanje i obradu brojeva u binarnom brojnom sistemu je bit (eng. BInary digiT)
  Grupisanje bitova
    Tetrade (eng. nibble), na početku, 1 tetrada = 4b
    Bajt (eng. byte), 1B = 2 tetrade = 8b
Jednobajtni broj | [x]ZA | [x]NK | [x]PK | (x)10
najveći pozitivan | 0 111 1111 | 0 111 1111 | 0 111 1111 | +127
najmanji pozitivan | 0 000 0000 | 0 000 0000 | 0 000 0000 | 0
 | 1 111 1111 | 1 000 0000 | 1 000 0001 | -127
najveći negativan | / | / | 1 000 0000 | -128
najmanji negativan | 1 000 0001 | 1 111 1110 | 1 111 1111 | -1
Notes: Ako se uzme u obzir cena uređaja i osnova brojnog sistema, optimalna brojna osnove je e = 2.731 ≈ 3

## Slide 7: Predstavljanje (registrovanje) brojeva
Opseg prikazivanja celih brojeva
  Negativni brojevi su prikazani u obliku potpunog komplementa
Prikaz brojeva u nepokretnoj (fiksnoj) zapeti
  Eng. Fixed point arithmetic
  8b (bajt)
16b (reč -word)
32b (dupla reč - double word)
n-1 | n-2 0 | -1 -m
z | c | r
z – znak broja
c – celobrojni deo broja
r – razlomljeni deo broja
Opseg prikazivanja realnih brojeva:

## Slide 8: Prikaz brojeva u pokretnoj zapeti (Floating point arithmetic)
Broj se prikazuje uz pomoć mantise, osnove i eksponenta
Računari koriste normalizovanu mantisu u obliku 1.f
  Razlomljeni deo mantise f se naziva razlomak
Obična (jednostruka) preciznost (Eng. single precision, short real)
31 | 30 23 | 22 0
z | e | f
Dvostruka preciznost (Eng. double precision, long real)
63 | 62 52 | 51 0
z | e | f
z – znak broja
c – celobrojni deo broja
r – razlomljeni deo broja
Preciznost | Opseg | 
Obična | ± (2-2-23)127 | ~ ± 1038.53
Dvostruka | ± (2-2-52)1023 | ~ ± 10308.25

## Slide 9: Tipovi podataka (tumačenje sadržaja registra)
Integer
  Celi brojevi
    1, 2 ili 4B
Real (float)
  Realni brojevi
    4 ili 8B
Logical (boolean)
  Logičke vrednosti
  TRUE i FALSE (1 ili 2B)
Character
  Znakovne (alfanumeričke) vrednosti
    1 ili 2B
Complex
  Kompleksni brojevi
    Po 4 ili 8B za realni i imaginarni deo broja
Notes: Osim sadržaja bajta (registra) potrebno je znati i način reprezentacije (broj, logička promenljiva, znakovna promenljiva, itd.)

## Slide 10: Pitanja za proveru znanja
Označeni brojevi. Prikazivanje broja pomoću znaka i apsolutne vrednosti
Nepotpuni i potpuni komplement broja
Množenje i deljenje pomeranjem sadržaja registra
Registrovanje brojeva u nepokretnoj zapeti
Registrovanje brojeva u pokretnoj zapeti
Tumačenje sadržaja registra i tipovi podataka