## Slide 1: Vežba 4 Unutrašnja energija
Termodinamika sa termotehnikom

## Slide 2: Energija radnog tela (sistema)
Unutrašnja energija je posledica kretanja molekula, kao i unutar samog molekula. To je suma potencijalne i kinetičke energijekretanja molekula, pri čemu kinetička zavisi od mase i brzine, a potencijalna od međumolekularnih sila, pa je kod idealnih gasova potencijalna enrgija jednaka nuli.
Unutrašnja energija je jednoznačno određena stanjem radnog tela tj. veličinama stanja (p, v, T), pa je onda i sama veličina stanja, i ima svoj totalni diferencijal.

## Slide 3: Unutrašnja energija
Posebno za idealna gas unutrašnja energija je funkcija samo temperaure, dok to ne važi za realne gasove.
Osim definisanog pojma unutrašnje energije, postoji i unutrašnja energija koja se manifestuje nuklearnim i hemijskim reakcijama, pa je ukupna unutrašnja energija radnog tela:
Pri čemu se obično zadnja dva člana predhodne jednačine zanemaruju.
Jedinica u kojoj se izražava unutrašnja energija je Džul.
Temperatura je mera srednje kinetičke energije molekula gasa.
Unutrašnja energija U idealnog gasa zavisi od apsolutne temperature, ali, strogo uzevši, i od broja stepeni slobode molekula (vrsta molekula).

## Slide 4: Količina toplote
Količina toplote se dovodi ili odvodi od realnog tela, pri čemu se menja energijsko stanje tog tela. Količina toplote nije veličina stanja, već veličina promene stanja (veličina procesa). Isto važi zi za mehanički rad (δW).
Količina toplote nema totalni diferencijal već samo δq [kJ/kg] ili δQ[kJ], isto vaći i za rad δW'; δW pri čemu važi:
Dovedena količina toplote ima predznak +, a odvedena -.
Kod rada je obrnut slučaj, uloženi rad ima negativan predznak, i obrnuto.

## Slide 5
Zadatak 4.1 3 kmola kiseonika pritiska , zauzima zapreminu od . Posle sabijanja, zapremina kiseonika se smanji deset puta, a pritisak poveće na . Naći prpmenu unutrašnje energije zatvorenog nepokretnog sistema?

## Slide 6
Zadatak 4.2 Dva balona, međusobno spojena slavinom i termički potpuno izolovana, zapremine i sadrže dva gasa na pritiscima i i na temperaturama i . Otvaranjem slevine gasovi se mešaju i pri tome se uspostavi pritisak p i temperatura T. Komponente se ponašaju kao idealni gasovi. Dokazati da u slučaju kada je za oba gasa isti, važi sledeća relacija:

## Slide 7
Za zapreminu gasa u svakom od balona sledi:

## Slide 8
Za ukupnu zapreminu važi:
Ukupna unutrašnja energija izolovanog sistema iznosi:

## Slide 9
Zadatak 4.3 Dat je zapreminski sastav generatorskog gasa: , , , . Odrediti:
Relativni maseni sastav gasa?
Vrednosti parcijalnih pritisaka smeše na pritisku 1bar?
Gustinu generatorskog gasa na normalnim uslovima?
Srednju molekulsku zapreminsku i masenu specifičnu toplotu pri konstantnom pritisku i pri konstantnoj zapremini?

## Slide 13
Zadatak 4.4 Zagrevanje 80 lit. vode vrši se u električnom bojleru snage . Za koje vreme će se voda zagrejati do , ako se pretpostavi da ne postoji razmena toplote sa okolinom? Početna temperatura vode je . Specifična toplota vode iznosi .
Kako nema razmene toplote sa okolinom, promena unutrašnje energije je:
1