## Slide 1: Požari i eksplozije RAČUNSKE VEŽBE
Osnovne akademske studije
Zaštita na radu – Zaštita životne sredine
Fakultet zaštite na radu u Nišu
Školska godina: 2021/2022 – prolećni semestar
17.03.2022.

## Slide 2
GASNE SMEŠE. PARAMETRI STANJA GASNE SMEŠE. TEMPERATURA. PRITISAK. SPECIFIČNA ZAPREMINA.
Pv – vakuumetatski pritisak
Pb – barometarski pritisak
apsolutni pritisak
Jedinica | N/m2 | bar | at | atm | mm V.st. | mm Hg
N/m2 | 1 | 10-5 | 1,0197 ∙ 10-5 | 0,9869 ∙ 10-5 | 0,102 | 7,5 ∙ 10-3
bar | 105 | 1 | 1,01972 | 0,98692 | 10,2 ∙ 103 | 750,06
at | 98066,5 | 0,98066 | 1 | 0,96784 | 104 | 785,56
atm | 101325 | 1,01325 | 1,03323 | 1 | 10332 | 760
104 mm V. st. | 98066,5 | 0,98066 | 1 | 0,96784 | 104 | 735,56
103 mm Hg | 133322 | 1,33322 | 1,35951 | 1,31579 | 1,3595 ∙ 104 | 103
Pri merenju pritiska visinom živinog stuba treba imati u vidu da pokazivanje instrumenta (barometar, živin manometar) ne zavisi samo od pritiska, već od temperature žive, jer promenom temperature dolazi do promene gustine žive (t > 0 → gustina žive je manja; t < 0 → gustina žive je veća).
Iz tog razloga, potrebno je za svaki pritisak izmeren živinim barometrom, na određenim temperaturama, uraditi korekciju, da bi se dobila prava vrednost izmerenog pritiska.
Korekcija za 1000 [mm Hg] pri različitim temperaturama data je u tabeli.
Temp. Hg st | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30
Korekcija za 1000 [mm Hg] | 0,00 | 0,87 | 1,73 | 2,59 | 3,45 | 4,31 | 5,17
Za izračunavanje korekcije koriste se izrazi:
Tabela 1.1.
Tabela 1.2.

## Slide 3
GASNE SMEŠE. PARAMETRI STANJA GASNE SMEŠE. TEMPERATURA. PRITISAK. SPECIFIČNA ZAPREMINA.
Specifična zapremina i gustina

## Slide 4
GASNE SMEŠE. PARAMETRI STANJA GASNE SMEŠE. TEMPERATURA. PRITISAK. SPECIFIČNA ZAPREMINA.
Samo za pritisak izražen u mmHg određuje se stvarna vrednost, Ps

## Slide 5
GASNE SMEŠE. PARAMETRI STANJA GASNE SMEŠE. TEMPERATURA. PRITISAK. SPECIFIČNA ZAPREMINA.
Pritisak vazduha izmeren živinim barometrom iznosi pb = 765 [mm Hg] pri temperaturi žive od tHg = 20 [oC]. Izračunati njegov pritisak u bar-ima?
Jedinica | N/m2 | bar | at | atm | mm V.st. | mm Hg
N/m2 | 1 | 10-5 | 1,0197 ∙ 10-5 | 0,9869 ∙ 10-5 | 0,102 | 7,5 ∙ 10-3
bar | 105 | 1 | 1,01972 | 0,98692 | 10,2 ∙ 103 | 750,06
at | 98066,5 | 0,98066 | 1 | 0,96784 | 104 | 785,56
atm | 101325 | 1,01325 | 1,03323 | 1 | 10332 | 760
104 mm V. st. | 98066,5 | 0,98066 | 1 | 0,96784 | 104 | 735,56
103 mm Hg | 133322 | 1,33322 | 1,35951 | 1,31579 | 1,3595 ∙ 104 | 103
→ bez korekcije
Stvarna vrednost pritiska izmerenog živinim barometrom, koristeći tabelu 1.2. sledi:
pri t = 20 oC za 1000 mm Hg korekcija je 3,45
Temp. Hg st | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30
Korekcija za 1000 [mm Hg] | 0,00 | 0,87 | 1,73 | 2,59 | 3,45 | 4,31 | 5,17
Tabela 1.1.
Tabela 1.2.
I način (koristeći tabelu 1.2)
II način
(*)
Za računanje stvarne vrednosti barometarskog pritiska vraćamo se u obrazac (*) gde ubacujemo korigovanu vrednost pritiska izmerenog živinom barometrom.

## Slide 6
GASNE SMEŠE. PARAMETRI STANJA GASNE SMEŠE. TEMPERATURA. PRITISAK. SPECIFIČNA ZAPREMINA.
2. Odrediti apsolutni pritisak pare u kotlu u [bar] ako manometar pokazuje pritisak od pm = 1,3 [bar], a atmosferski pritisak po živinom barometru iznosi pb = 680 [mm Hg] na temperaturi tHg = 25 [oC].
;
Utvrditi koliki je stvarni atmosferski pritisak Pb.
I način (koristeći tabelu 1.2)
II način
Iz tabele 1.1 sledi:
Jedinica | N/m2 | bar | at | atm | mm V.st. | mm Hg
N/m2 | 1 | 10-5 | 1,0197 ∙ 10-5 | 0,9869 ∙ 10-5 | 0,102 | 7,5 ∙ 10-3
bar | 105 | 1 | 1,01972 | 0,98692 | 10,2 ∙ 103 | 750,06
at | 98066,5 | 0,98066 | 1 | 0,96784 | 104 | 785,56
atm | 101325 | 1,01325 | 1,03323 | 1 | 10332 | 760
104 mm V. st. | 98066,5 | 0,98066 | 1 | 0,96784 | 104 | 735,56
103 mm Hg | 133322 | 1,33322 | 1,35951 | 1,31579 | 1,3595 ∙ 104 | 103

## Slide 7
GASNE SMEŠE. PARAMETRI STANJA GASNE SMEŠE. TEMPERATURA. PRITISAK. SPECIFIČNA ZAPREMINA.
3. Živin vakuummetar u zatvorenom sudu pokazuje da u njemu vlada vakuum od pvak = 420 [mm Hg], pri čemu je temperatura žive u vakuummetru tHg= 20[oC]. Atmosferski pritisak po živinom barometru na temperaturi od tv = 18 [oC] iznosi pb = 768 [mm Hg]. Odrediti apsolutni pritisak u [Pa] koji vlada u sudu.
;
Jedinica | N/m2 | bar | at | atm | mm V.st. | mm Hg
N/m2 | 1 | 10-5 | 1,0197 ∙ 10-5 | 0,9869 ∙ 10-5 | 0,102 | 7,5 ∙ 10-3
bar | 105 | 1 | 1,01972 | 0,98692 | 10,2 ∙ 103 | 750,06
at | 98066,5 | 0,98066 | 1 | 0,96784 | 104 | 785,56
atm | 101325 | 1,01325 | 1,03323 | 1 | 10332 | 760
104 mm V. st. | 98066,5 | 0,98066 | 1 | 0,96784 | 104 | 735,56
103 mm Hg | 133322 | 1,33322 | 1,35951 | 1,31579 | 1,3595 ∙ 104 | 103

## Slide 8
GASNE SMEŠE. PARAMETRI STANJA GASNE SMEŠE. TEMPERATURA. PRITISAK. SPECIFIČNA ZAPREMINA.
4. Da bi se sprečilo isparavanje žive čija para štetno deluje na čovečji organizam obično se pri punjenju živinog manometra iznad nivoa žive naliva sloj vode. Odrediti apsolutni pritisak u sudu u [bar] ako razlika stubova žive u manometru oblika "U" iznosi Δp = 580 [mm Hg] pri temperaturi žive od tHg = 25 [oC], a visina vodenog stuba nad živom iznosi pVS = 150 [mm VS] Atmosferski pritisak po barometru na temperaturi tHg = 25 [oC] iznosi pb = 770 [mm Hg].
;
Utvrditi stvarne vrednosti pritisaka ΔP i Pb.
Izračunati P2 [mmV.st.] u [mmHg] → iz tabele 1.1 sledi:
Iz tabele 1.1 sledi:
Jedinica | N/m2 | bar | at | atm | mm V.st. | mm Hg
N/m2 | 1 | 10-5 | 1,0197 ∙ 10-5 | 0,9869 ∙ 10-5 | 0,102 | 7,5 ∙ 10-3
bar | 105 | 1 | 1,01972 | 0,98692 | 10,2 ∙ 103 | 750,06
at | 98066,5 | 0,98066 | 1 | 0,96784 | 104 | 785,56
atm | 101325 | 1,01325 | 1,03323 | 1 | 10332 | 760
104 mm V. st. | 98066,5 | 0,98066 | 1 | 0,96784 | 104 | 735,56
103 mm Hg | 133322 | 1,33322 | 1,35951 | 1,31579 | 1,3595 ∙ 104 | 103