## Slide 1: Požari i eksplozije RAČUNSKE VEŽBE
Osnovne akademske studije
Zaštita na radu – Zaštita životne sredine
Fakultet zaštite na radu u Nišu
Školska godina: 2021/2022 – prolećni semestar
29.03.2022.

## Slide 2
9. U sudu zapremine V = 5 [m3] nalazi se gas u količini od ms = 2 [kg] sledećeg relativnog zapreminskog sastava: zapreminski deo kiseonika rO2 = 0,3, zapreminski deo ugljendioksida rCO2 = 0,1 i zapreminski deo azota rN2 = 0,6 na pritisku od ps = 2 [bar]. Odrediti temperaturu gasa.

## Slide 3
10. Relativni maseni deo vodonika koji sa ugljenmonoksidom obrazuje gasnu smešu iznosi gH2 = 0,0667. Odrediti gasnu konstantu date smeše i njenu specifičnu zapreminu pri normalnim uslovima.

## Slide 4
11. Odrediti gasnu konstantu, specifičnu zapreminu gasne smeše i parcijalne pritiske njenih komponenata ako je relativni zapreminski sastav smeše sledeći: zapreminski deo ugljendioksida rCO2 = 0,12, zapreminski deo ugljenmonoksida rCO = 0,01, zapreminski deo vodene pare rH2O = 0,06, zapreminski deo kiseonika rO2 = 0,07 i zapreminski deo azota rN2 = 0,74. Pritisak smeše iznosi pb = 1 [bar] a temperatura t = 0 [oC].
Parcijalni pritisci komponenata smeše izračunavaju se na osnovu poznatih zapreminskih delova komponenata korišćenjem izraza

## Slide 5
12. Dat je maseni sastav gasne smeše: maseni deo ugljendioksida gCO2 = 0,12, maseni deo kiseonika gO2 = 0,08, maseni deo azota gN2 = 0,8. Do kog pritiska treba sabiti datu smešu da bi na temperaturi od ts = 0 oC njena gustina iznosila ρs = 1,6 [kg/m3]?

## Slide 6
13. Komora je pregradom podeljena na dva dela. U prvom delu zapremine V1 = 1,5 [m3] nalazi se ugljendioksid na pritisku pCO2 = 4,9 [bar] i temperaturi tCO2 = 30 [oC] a u drugom delu zapremine V2 = 1 [m3] nalazi se kiseonik na pritisku pO2 = 1,96 [bar] i temperaturi tO2 = 57 [oC]. Odrediti masene I zapreminske udele komponenata u novonastaloj smeši, prividnu molarnu masu i gasnu konstantu smeše koja nastaje posle uklanjanja pregrade I završenog procesa mešanja.

## Slide 7
13. Komora je pregradom podeljena na dva dela. U prvom delu zapremine V1 = 1,5 [m3] nalazi se ugljendioksid na pritisku pCO2 = 4,9 [bar] i temperaturi tCO2 = 30 [oC] a u drugom delu zapremine V2 = 1 [m3] nalazi se kiseonik na pritisku pO2 = 1,96 [bar] i temperaturi tO2 = 57 [oC]. Odrediti masene I zapreminske udele komponenata u novonastaloj smeši, prividnu molarnu masu i gasnu konstantu smeše koja nastaje posle uklanjanja pregrade I završenog procesa mešanja.

## Slide 8
14. Zapreminski sastav smeše koju obrazuju produkti sagorevanja je sledeći: zapreminski deo ugljendioksida rCO2 = 0,123, zapreminski deo kiseonika rO2 = 0,072 i zapreminski deo azota rN2 = 0,805. Naći prividnu molarnu masu i gasnu konstantu, kao i gustinu i specifičnu zapreminu produkata sagorevanja pri pritisku od pb = 1 [bar] i temperaturi od t = 800 [oC].
V0 = 22,414 [dm3/mol]; [m3/kmol]
p0 = 101325 [Pa]
T0 = 273 [K]
Npr.
P = 150000 [Pa]
T = 300 [K]

## Slide 9
14. Zapreminski sastav smeše koju obrazuju produkti sagorevanja je sledeći: zapreminski deo ugljendioksida rCO2 = 0,123, zapreminski deo kiseonika rO2 = 0,072 i zapreminski deo azota rN2 = 0,805. Naći prividnu molarnu masu i gasnu konstantu, kao i gustinu i specifičnu zapreminu produkata sagorevanja pri pritisku od pb = 1 [bar] i temperaturi od t = 800 [oC].

## Slide 10
15. Dat je maseni sastav gasne smeše: maseni deo ugljendioksida gCO2 = 0,18, maseni deo kiseonika gO2 = 0,12, maseni deo azota gN2 = 0,7. Do kog pritiska treba sabiti datu smešu da bi na temperaturi od Ts = 453 [K] njena masa od ms = 8 [kg] zauzela zapreminu od Vs = 4 [m3] ?

## Slide 11
16. U rezervoaru zapremine V = 125 [m3] nalazi se koksni gas pod pritiskom od p1 = 5 [bar] i temperaturi od t1 = 18 [oC]. Relativni zapreminski sastav koksnog gasa je sledeći: zapreminski deo vodonika rH2 = 0,46, zapreminski deo metana rCH4 = 0,32, zapreminski deo ugljenmonoksida rCO = 0,15, zapreminski deo azota rN2 = 0,07. Nakon ispuštanja određene količine gasa, pritisak u rezervoaru opada na p2 = 3 [bar] a temperatura na t2 = 12 [oC]. Odrediti masu, iz rezervoara ispuštenog koksnog gasa.