## Slide 1: Požari i eksplozije RAČUNSKE VEŽBE
Osnovne akademske studije
Zaštita na radu
Zaštita životne sredine
Fakultet zaštite na radu u Nišu
Školska godina: 2021/2022 – jesenji semestar
11.04.2022.

## Slide 2
Sagorevanje zapaljivih smeša. Stehiometrijske jednačine sagorevanja.
Stehiometrijske jednačine sagorevanja
Osnovna formula ugljovodonika je CmHn.
Sagorevanje ugljovodonika tipa CmHn sa kiseonikom može se izraditi sledećom jednačinom:
Elementarni sastojci vazduha su kiseonik, azot, argon, ugljen-dioksid...
Sagorevanje neke smeše se ne odvija u čistom kiseonik, već u prisustvo kiseonika koje se nalazi u vazduhu, koji ima sledeći zapreminski sastav: 21% kiseonika i 79% azota.
1 m3 kiseonika se nalazi u 4,76 m3 vazduha →
Na 1 m3 kiseonika u vazduhu dolazi 3,76 m3 azota →
Na osnovu prethodno rečenog, osnovna jednačina sagorevanja ugljovodonika u smeši sa vazduhom može da se napiše u obliku:

## Slide 3
Prvo izračunavamo broj ugljenika C i vodonika H a zatim gledamo koliki je broj kiseonika O i azota N.

## Slide 4
Primeri (stehiometrijske jednačine sagorevanja zapaljivih tečnosti i prašina u smeši sa vazduhom)

## Slide 5
Zadaci
1. U sudu zapremine 3 m3, pri normalnim uslovima nalazi se homogena gaso-vazdušna smeša čiji je zapreminski sastav sledeći: metan – 7,47%, vodonik – 3,74%, ugljenmonoksid – 2,24%, ugljendioksid – 1,25%, vazduh – 85,3%. Napisati jednačinu potpunog sagorevanja zapaljivih komponenata smeše i proveriti da li se u sudu nalazi stehiometrijska smeša.
Na osnovu dobijenog rezultata može se zaključiti da se u sudu nalazi stehiometrijska gasovazdušna smeša jer su zapremine vazduha dobijene na osnovu zapreminskog udela vazduha (2559 l) i jednačine sagorevanja (2560,575 l) približno iste.
Na 1 m3 kiseonika u vazduhu dolazi 3,76 m3 azota →
Ukupan broj molova kiseonika (O2) množi se sa 3,76 kako bi se odredio ukupan broj molova azota (N2)

## Slide 6
2. U sudu zapremine 3,4 m3, pri normalnim uslovima nalazi se zapaljiva gaso-vazdušna smeša čiji je zapreminski sastav sledeći: etan – 1,981%, propan – 1,32%, butan – 0,662%, ugljemonoksid – 3,302%, vazduh – 92,735%. Proveriti da li je ispunjen uslov za potpuno sagorevanje date smeše.
Na 1 m3 kiseonika u azduhu dolazi 3,76 m3 azota →
Na osnovu dobijenog rezultata može se zaključiti da se u sudu nalazi stehiometrijska gasovazdušna smeša jer su zapremine vazduha dobijene na osnovu zapreminskog udela vazduha (3147,38 l) i jednačine sagorevanja (3152,99 l) približno iste.
Ukupan broj molova kiseonika (O2) množi se sa 3,76 kako bi se odredio ukupan broj molova azota (N2)