## Slide 1: Požari i eksplozije RAČUNSKE VEŽBE
Osnovne akademske studije – Zaštita na radu
Zaštita životne sredine
Fakultet zaštite na radu u Nišu
Školska godina: 2021/2022
28.04.2022.

## Slide 2
Granice zapaljivosti gaso, paro i prašinovazdušnih smeša.
Najmanja koncentracija zapaljive komponente u vidu gasa, pare ili prašine koja u smeši sa vazduhom ili kiseonikom može da se zapali označava se kao donja granica zapaljivosti.
Najveća koncentracija zapaljive komponente koja u smeši sa vazduhom tj. kiseonikom još uvek može da se zapali označava se kao gornja granica zapaljivosti.
Interval između donje i gornje granice zapaljivosti označava se kao interval zapaljivosti i u svakoj njegovoj tačci može doći do paljenja uz postojanje pogodnog izvora paljenja.
Smeše sa koncentracijama zapaljivih komponenata ispod donje i iznad gorenje granice zapaljivosti ne mogu da se zapale u zatvorenoj zapremini za sagorevanje i označavaju se kao bezopasne.

## Slide 3
Naziv gasa | Formula | Temperatura zapaljivosti gasa u smesi sa, oC |  | Granice zapaljivosti (eksplozivnosti) gasa u smeši sa (vol%) |  |  | 
 |  | vazduhom | kiseonikom | vazduhom |  | kiseonikom | 
 |  |  |  | donja | gornja | donja | gornja
Metan | CH4 | 640 | 640 | 5,0 | 16 | 5,0 | 60,0
Acetilen | C2H2 | 305 - 500 | 295 | 2,5 | 81 | 2,8 | 83,0
Etilen | C2H4 | 450 - 510 | 485 | 2,8 | 28,6 | 2,8 | 80,0
Etan | C2H6 | 510 - 530 | 500 | 3,0 | 12,5 | 3,0 | 50,5
Propilen | C3H6 | 455 | 420 | 2,0 | 11,1 | 2,1 | 53,0
Propan | C3H8 | 466 - 530 | 490 | 2,2 | 9,5 | - | -
n-Butan | C4H10 | 430 - 490 | 460 | 1,8 | 8,41 | - | -
i-Butan | C4H10 | 543 | - | 1,8 | 8,44 | - | -
n-Pentan | C5H12 | - | - | 1,4 | 7,8 | - | -
i-Pentan | C5H12 | - | - | 1,3 | 8,0 | - | -
Vodonik | H2 | 510 - 530 | 450 | 4,0 | 74,2 | 4,0 | 95,0
Ugljenmonoksid | CO | 610 - 358 | 590 | 12,5 | 74,2 | 12,5 | 96,0
Generatorski gas | - | - | - | 20,7 | 73,7 | - | -
Prirodni gas | - | - | - | 3,8 | 17,0 | - | -
Cian | (CN)2 | 850 | 800 | 6,6 | 47,6 | - | -
Koksni gas | - | - | - | 4,4 | 34,0 | - | -
Amonijak | NH3 | - | - | 16,0 | 27,0 | 13,5 | 79,0
Naziv tečnosti | Formula | Granice zapaljivosti (eksplozivnosti), (vol%) |  | Temperatura samopaljenja oC
 |  | donja | gornja | 
Amil-alkohol | C5H11OH | 1,19 | 7,1 | 335
Amilacetat | C7H14O2 | 2,2 | 10,0 | 379
Aceton | (CH3)2CO | 2,55 | 13,0 | 570
Benzol | C6H6 | 1,41 | 6,8 | 626
Benzil-alkohol | C6H5CH2OH | 1,0 | 15,5 | 400
Benzilacetat | C9H10O2 | 0,6 | 7,3 | 110
Glicerin | C3H5(OH)3 | 3,3 | - | 393
Butilacetat | C6H12O2 | 2,27 | 15,0 | 421
Butil-alkohol | C4H9OH | 1,52 | 8,0 | 370
Dihloretan | (CH2ClCH2Cl)2 | 4,8 | 14,7 | 525
Kerozin za osvetljenje | - | 1,4 | 7,5 | 265
Sirćetna kiselina | CH3COOH | 3,1 | 12,0 | 500
Ligroin | - | 1,4 | 6,0 | 380
Metilacetat | CH3CO2CH3 | 3,6 | 14,0 | 470
Metilalkohol | CH3OH | 3,5 | 34,7 | 500
Propil-alkohol | C3H7OH | 2,05 | 13,55 | 410
Ugljendisulfid | CS2 | 1,0 | 50,0 | 112
Terpentin | - | 0,8 | - | 240
Toluol | C6H5CH3 | 1,27 | 5,0 | 550
Fenol | C6H5OH | 1,64 | - | 716
Etil-alkohol | C2H5OH | 3,3 | 18,4 | 465
Približnu vrednost donje granice zapaljivosti nekih ugljovodonika tipa CmHn moguće je izračunati iz izraza:
(K > 0 – materija je zapaljiva, tj. K < 0 materija nije zapaljiva)
K – koeficijent zapaljivosti koji se izračunava iz izraza
pod uslovom da je poznat elementarni sastav zapaljive materije.
C3H8 – propan
C = 3 atoma
H = 8 atoma

## Slide 4
1. Na osnovu datog elementarnog sastava materije: 50% ugljenika, 10% vodonika i 40% kiseonika utvrditi da li je ona zapaljiva ili nezapaljiva.
Na osnovu datog elementarnog sastava materije njena hemijska formula je
Koeficijent zapaljivosti iznosi:
K > 0 – materija je zapaljiva
2. Odrediti koeficijent zapaljivosti propana (C3H8), kao i približnu vrednost njegove donje granice zapaljivosti.
→
3. Odrediti približnu vrednost donje granice zapaljivosti butilena (C4H8) u smeši sa vazduhom.
→

## Slide 5
Ld – donja granica zapaljivosti smeše [vol%]
Lg – gornja granica zapaljvosti smeše [vol%]
vol1, vol2, voln – koncentracije zapaljivih komponenata [vol%]
Ld1, Ld2, Ldn, Lg1, Lg2, Lgn – odgovarajuće granice zapaljivosti svake zapaljive komponente u smeši [vol%]
Ako se gaso, paro ili prašino-vazdušne smeše sastoje od većeg broja zapaljivih komponenata, približne vrednosti njihovih granica zapaljivosti određuju se preko jednačine Le Shatelier:
4. Odrediti donju i gornju granicu zapaljivosti/eksplozivnosti gasovazdušne smeše prirodnog gasa sledećeg zapreminskog sastava: zapreminski udeo metana volCH4 = 85 [%], zapreminski udeo etana volC2H6 = 10 [%], zapreminski udeo propana volC3H8 = 3 [%] i zapreminski udeo butana volC4H10 = 2 [%].
Gas | Formula | Ld [vol%] | Lg [vol%] | voli %
Metan | CH4 | 5 | 16 | 85
Etan | C2H6 | 3 | 12,5 | 10
Propan | C3H8 | 2,2 | 9,5 | 3
Butan | C4H10 | 1,8 | 8,41 | 2

## Slide 6
5. U rezervoaru zapremine 25 m3 ubaci se smeša vodonika, metana, acetilena, propana i butana u količini od 1 m3. Da li će se u rezervoaru nagraditi zapaljiva smeša ako su gasovi u smeši ravnomerno zastupljeni i ako se idealno izmešaju sa vazduhom?
Gas | Formula | Ld [vol%] | Lg [vol%] | voli %
Vodonik | H2 | 4,0 | 75,0 | 20
Metan | CH4 | 5,0 | 16,0 | 20
Acetilen | C2H2 | 2,5 | 81,0 | 20
Propan | C3H8 | 2,2 | 9,5 | 20
Butan | C4H10 | 1,8 | 8,41 | 20
→ iz uslova u zadatku traži se da li se koncentracija smeše nalazi u intervalu između donje i gornje granice zapaljivosti
Donja granica zapaljivosti smeše
Gornja granica zapaljivosti smeše
Koncentracija smeše u sudu
→

## Slide 7
6. Ako se u rezervoar zapremine VR = 10 [m3] ubaci smeša vodonika i metana zapremine Vs = 1,5 [m3] sa zapreminskim odnosom volH2:volCH4 = 2:3, odrediti da li se u rezervoaru obrazuje zapaljiva/eksplozivna gasovazdušna smeša.
Gas | Formula | Ld [vol%] | Lg [vol%]
Vodonik | H2 | 4 | 74,2
Metan | CH4 | 5 | 16
Zapreminski sastav smeše se određuje na osnovu zapreminskog odnosa vodonika i metana u smeši
Kako je Ld≤Cs≤Lg proizilazi da je smeša u rezervoaru zapaljiva

## Slide 8
7. U rezervoaru R1 zapremine VR1 = 15 [m3] nalazi se vazduh, a u rezervoaru R2 smeša zapaljivih gasova pod pritiskom čiji je zapreminski sastav dat u tabeli. Koja zapremina zapaljive smeše treba da pređe iz rezervoara R2 u rezervoar R1 da bi se dostigla donja, odnosno gornja granica zapaljivosti/eksplozivnosti smeše u rezervoaru R1?
Gas | Formula | Ld [vol%] | Lg [vol%] | voli %
Metan | CH4 | 5 | 16 | 44,64
Propan | C3H8 | 2,2 | 9,5 | 26,79
Butan | C4H10 | 1,8 | 8,41 | 28,57

## Slide 9
8. U sudu zapremine Vs = 0,7 [l] pri pritisku od ps = 760 [mm Hg] nalazi se smeša vodonika, metana, propana i butana. Ako parcijalni pritisci komponenata smeše imaju vrednosti date u tabeli, odrediti njene granice zapaljivosti/eksplozivnosti.
Gas | Formula | Ld [vol%] | Lg [vol%] | pi [mmHg]
Vodonik | H2 | 4 | 74,2 | 160
Metan | CH4 | 5 | 16 | 150
Propan | C3H8 | 2,2 | 9,5 | 140
Butan | C4H10 | 1,8 | 8,41 | 310
Zapreminski delovi komponenata i zapreminski procentni sastav smeše se
izračunavaju na osnovu poznatih parcijalnih pritisaka komponenata smeše
korišćenjem izraza

## Slide 10
9. U rezervoaru zapremine VR = 50 [m3], pri normalnim uslovima nalazi se smeša sastavljena od acetona mase m(CH3)2CO = 180 [g], benzola mase mC6H6 = 160 [g] i toluola mase mC6H5CH3 = 80 [g]. Da li će se u rezervoaru nagraditi zapaljiva/eksplozivna smeša, ako ispari celokupna količina tečnosti i idealno se izmeša sa prisutnim vazduhom?
Tečnost | Formula | Ld [vol%] | Lg [vol%] | Mi [g/mol]
Aceton | (CH3)2CO | 2,25 | 13 | 58
Benzol | C6H6 | 1,41 | 6,8 | 78
Toluol | C6H5CH3 | 1,27 | 5 | 92
Broj molova komponenata smeše se izračunava korišćenjem izraza
Broj molova smeše predstavlja zbir molova njenih komponenata
Zapremina smeše izračunava se korišćenjem izraza
prevedeno na normalne atmosferske uslove
Zapreminski sastav smeše se određuje na osnovu proporcije
Koncentracija smeše u rezervoaru se određuje na osnovu proporcije
Kako je Cs<Ld proizilazi da je smeša u rezervoaru nezapaljiva

## Slide 11
10. U rezervoaru zapremine VR = 3 [m3] zaostala je mešavina benzola, toluola I ksilola u količini od ms = 320 [g] u međusobnom odnosu mC6H6:mC6H5CH3:mC6H4(CH3)2=2:5:3. Izračunati da li će se, pri normalnim uslovima u rezervoaru nagraditi zapaljiva/eksplozivna smeša ako zaostala količina tečnosti ispari u potpunosti i ako se para idealno izmeša sa prisutnim vazduhom.
Tečnost | Formula | Ld [vol%] | Lg [vol%] | Mi [g/mol]
Benzol | C6H6 | 1,41 | 6,8 | 78
Toluol | C6H5CH3 | 1,27 | 5 | 92
Ksilol | C6H4(CH3)2 | 0,93 | 4,5 | 106
Mase komponenata smeše se izračunavaju na osnovu odnosa njihovih masa
Broj molova komponenata smeše se izračunava korišćenjem izraza
Zapremina smeše izračunava se korišćenjem izraza
prevedeno na normalne atmosferske uslove
Koncentracija smeše u rezervoaru se određuje na osnovu proporcije
Kako je Ld≤Cs≤Lg proizilazi da je smeša u rezervoaru zapaljiva