## Slide 1: Požari i eksplozije RAČUNSKE VEŽBE
Osnovne akademske studije – Zaštita na radu – Zaštita životne sredine
Fakultet zaštite na radu u Nišu
Školska godina: 2021/2022 – jesenji semestar

## Slide 2
Pritisak i temperatura eksplozije
U toku eksplozivnog sagorevanja smeše gasa, pare ili prašine zapaljive materije sa vazduhom tj. kiseonikom, dolazi do naglog povećanja pritiska usled zagrevanja krajnjih produkata sagorevanja.
Preko jednačine stanja idealnog gasa, za sistem pre i posle eksplozije lako se dolazi do izraza za izračunavanje pritiska eksplozije.
nSr – broj molova smeše do eksplozije (broj molova reaktanata)
nSp – broj molova krajnjih produkata sagorevanja
Po – pritisak u sistemu pre eksplozija (Pa)
Pe – pritisak u sistemu prilikom eksplozija (Pa)
To – temperature smeše pre eksplozije (K)
Te – temperatura eksplozije smeše (K)
V – zapremina sistema koja se ne menja (m3)
TEMPERATURA EKSPLOZIJE
Qve – toplota eksplozije;
m – količina produkata eksplozije;
cvsr – srednja specifična toplota
Toplota eksplozije je ukupna toplota koja se oslobađa u toku eksplozije.
Toplota nastajanja nekog jedinjenja je ona količina toplote koja se oslobodi ili apsorbuje prilikom stvaranja jednog mola dotičnog jedinjenja.
Hemijske reakcije uglavnom teku izoteremno (pri stalnoj temperaturi). Postoje dve vrste toplota nastajanja – Qp i Qv u zavisnosti od toga da li su reakcije pri stalnom pritisku ili pri stalnoj zapremini. U našem slučaju usvojićemo da se proces eksplozije odvija pri stalnoj V.

## Slide 3
Materija | Formula | Molekulska masa | Toplote obrazovanja | 
 |  |  | Qp [kJ/mol] | Qv [kJ/mol]
Azot | N2 | 28 | 0 | 0
Azotoksid | NO | 30 | -90,418 | -90,418
Aluminijumoksid | Al2O3 | 102 | 1670,214 | 1666,028
Amonijumnitrat | NH4NO3 | 80 | 365,689 | 354,763
Voda (tečnost) | H2O | 18 | 286,197 | 283,392 [oC]
Voda (para) | H2O | 18 | 241,867 | 240,569 [oC]
Vodonik | H2 | 2 | 0 | 0
Vodonik | H | 1 | -216,835 | 
Kalijumkarbonat | K2CO3 | 138 | 1148,889 | 1145,248
Kalijumnitrat | KNO3 | 101 | 494,367 | 489,343
Kalcijumoksid | CaO | 56 | 635,016 | 631,249
Kiseonik | O2 | 32 | 0 | 0
Kiseonik | O | 16 | -244,881 | 
Metan | CH4 | 16 | 75,767 | 74,092
Parafin, [kJ/kg] |  | - | 2168,348 | 
Ugljendioksid | CO2 | 44 | 395,619 | 395,619
Ugljenmonoksid | CO | 28 | 112,52 | 113,734
Ugljenik | C | 12 | 0 | 0
Celuloza | CH10O5 | 162 | 964,036 | 946,036
Tabela 1. Toplote nastajanja na temperaturi od 18oC
t [oC] | CO | CO2 | H2 | H2O para | H2O tečno | O2 | N2 | NO | Al2O3
1200 | 28,674 | 51,195 | 26,163 | 37,925 | 80,497 | 30,390 | 28,256 | 29,553 | 143,580
1400 | 34,116 | 61,283 | 29,888 | 45,418 | 84,055 | 36,083 | 33,614 | 35,079 | 173,720
1600 | 39,560 | 71,623 | 36,041 | 53,497 | 96,320 | 41,860 | 39,055 | 40,688 | 205,532
1800 | 45,209 | 82,129 | 41,190 | 61,827 | 104,650 | 47,762 | 44,581 | 46,381 | 238,602
2000 | 50,818 | 92,678 | 46,506 | 70,367 | 113,189 | 53,748 | 50,190 | 52,074 | 273,346
2200 | 56,511 | 103,394 | 51,906 | 75,725 | 121,896 | 59,776 | 55,799 | 57,851 | 417,763
2400 | 62,246 | 114,152 | 57,432 | 88,032 | 130,854 | 65,971 | 61,492 | 63,670 | 453,762
2600 | 68,022 | 124,994 | 63,041 | 97,073 | 139,896 | 72,208 | 67,227 | 69,488 | 489,762
2800 | 73,779 | 135,919 | 68,734 | 106,241 | 149,063 | 78,571 | 72,962 | 75,348 | 525,762
3000 | 79,576 | 146,887 | 74,469 | 115,408 | 158,230 | 84,892 | 78,739 | 81,208 | 561,761
3200 | 85,436 | 157,980 | 80,329 | 124,701 | 165,524 | 91,422 | 84,557 | 87,111 | 597,761
3400 | 91,255 | 169,073 | 86,232 | 134,203 | 177,026 | 97,911 | 90,376 | 93,013 | 633,760
3600 | 97,492 | 180,207 | 92,134 | 143,705 | 186,737 | 104,524 | 96,236 | 98,999 | 669,760
3800 | 103,017 | 191,384 | 98,162 | 153,250 | 196,072 | 111,180 | 102,055 | 104,943 | 705,760
4000 | 108,878 | 202,602 | 104,148 | 162,835 | 205,658 | 117,836 | 107,957 | 110,929 | 741,759
4200 | 114,822 | 213,905 | 110,259 | 172,421 | 215,244 | 124,575 | 113,859 | 116,957 | 
4400 | 120,724 | 225,207 | 116,371 | 182,049 | 224,872 | 133,450 | 119,761 | 123,027 | 
4600 | 126,668 | 236,551 | 122,524 | 191,761 | 234,583 | 138,138 | 125,706 | 129,096 | 
4800 | 132,613 | 247,979 | 128,719 | 201,514 | 244,337 | 144,961 | 131,650 | 135,208 | 
5000 | 138,557 | 259,406 | 134,873 | 211,309 | 254,132 | 151,784 | 137,594 | 141,319 | 

## Slide 4
1. Izračunati pritisak eksplozije pri sagorevanju smeše koja se sastoji od nCH4 = 2 [mol] metana i nC3H8 = 3 [mol] propana. Početna temperatura smeše iznosi to = 10 [oC], početni pritisak po = 151987,5 [Pa] a temperatura eksplozije Te = 1542 [K].
Na osnovu datog broja molova komponenata smeše sledi stehiometrijska jednačina smeše:

## Slide 5
2. Koliki je pritisak eksplozije pri eksplozivnom sagorevanju stehiometrijske smeše vodonika sa vazduhom u količini od ms = 1 [kg], ako početni pritisak iznosi po = 202650 [Pa], početna temperatura to = 27 [oC] a temperatura eksplozije Te = 1455 [K]?
1. Stehiometrijska jednačina sagorevanja vodonika
2. Masa smeše reaktanata i produkata
NAPOMENA – PROVERA – mR = mp UVEK!!!
3. Broj molova za 1 kg smeše
UKOLIKO MASE NISU ISTE, STEHIOMETRIJSKA JEDNAČINA NIJE DOBRO IZJEDNAČENA

## Slide 6
3. U tehnološkom postrojenju došlo je do obrazovanja smeše etana mase mC2H6 = 1 [kg] sa prisutnim vazduhom. Koliki je pritisak eksplozije pri eksplozivnom sagorevanju gasovazdušne stehiometrijske smeše ako početni pritisak smeše iznosi po = 101325 [Pa], početna temperatura to = 27 [oC], donja toplotna moć etana
Hd = 47301,8 [kJ/kg] a srednja specifična toplota produkata sagorevanja pri konstantnoj zapremini cpv = 3,74647 [kJ/kgK]. Pretpostavka je da se celokupna količina oslobođene toplote troši na zagrevanje obrazovanih produkata eksplozije.
Broj molova etana u smeši reaktanata:
Stehiometrijska jednačina sagorevanja glasi:
Broj molova stehiometrijske smeše reaktanata i produkata
Temperatura eksplozije
→
ALI PRVO MASA SMEŠE

## Slide 7
4. Odrediti pritisak eksplozije koji nastaje pri eksplozivnom sagorevanju 1 kg stehiometrijske smeše ugljene prašine sa vazduhom, ako je početni pritisak smeše 101325 Pa i početna temperatura 20 oC.
Osnovna stehiometrijska jednačina smeše ugljene prašine sa vazduhom:
Masa smeše reaktanata i produkata
NAPOMENA – PROVERA – mR = mp UVEK!!!
UKOLIKO MASE NISU ISTE, STEHIOMETRIJSKA JEDNAČINA NIJE DOBRO IZJEDNAČENA
Broj molova u 1 kg eksplozivne smeše (za datu masu smeše):
REAKTANTI
PRODUKTI
Broj molova stehiometrijske smeše reaktanata i produkata
Ukupna toplota obrazovanja produkata eksplozije
ΣQp = 2648,273 kJ
Ukupna toplota obrazovanja reaktanata eksplozivne smeše
ΣQr = 0 kJ
Količina oslobođene toplote pri sagorevanju 1 kg eksplozivne smeše
Tabela 1
U sledećem koraku je potrebno odrediti koja temperatura iz Tabele 2 će dati približnu vrednost toplote eksplozije. To znači da je potrebno odrediti prvu manju odnosno prvu veću vrednost od izračunate toplote eksplozije.
t [oC] | CO2 | N2
2400 | 114,152 | 61,492
2600 | 124,994 | 67,227
2800 | 135,919 | 72,962
Prilikom izračunavanja, posmatraju se samo produkti
Za t = 2400 oC
Za t = 2600 oC
Za t = 2800 oC

## Slide 8
5. Odrediti pritisak eksplozije smeše ugljene prašine sa vazduhom u količini od ms = 1 [kg] ako se proces eksplozivnog sagorevanja odvija u prisustvu dva puta veće količine kiseonika od one koja je potrebna za potpuno sagorevanje, pri početnom pritisku smeše od po = 101325 [Pa] i početnoj temperaturi od to = 20 [oC].
Osnovna stehiometrijska jednačina smeše ugljene prašine sa vazduhom:
Masa smeše reaktanata i produkata
Broj molova u 1 kg eksplozivne smeše (za datu masu smeše):
REAKTANTI
PRODUKTI
Broj molova stehiometrijske smeše reaktanata i produkata
Ukupna toplota obrazovanja produkata eksplozije
ΣQp = 1380,710 kJ
Ukupna toplota obrazovanja reaktanata eksplozivne smeše
ΣQr = 0 kJ
Količina oslobođene toplote pri sagorevanju 1 kg eksplozivne smeše
t [oC] | CO2 | O2 | N2
1400 | 61,283 | 36,083 | 33,614
1600 | 71,623 | 41,860 | 39,055
1800 | 82,129 | 47,762 | 44,581
Za t = 1800 oC
Za t = 1600 oC
Za t = 1400 oC

## Slide 9
6. Odrediti pritisak eksplozije pri nepotpunom sagorevanju smeše ugljene prašine sa vazduhom u količini od ms = 1 [kg], ako je odnos ugljene prašine i kiseonika nC : nO2 = 2 : 1,5, početni pritisak smeše iznosi po = 101325 [Pa] a početna temperatura to = 20 [oC].
Osnovna stehiometrijska jednačina smeše ugljene prašine sa vazduhom:
Masa smeše reaktanata i produkata
Broj molova u 1 kg eksplozivne smeše (za datu masu smeše):
REAKTANTI
PRODUKTI
Broj molova stehiometrijske smeše reaktanata i produkata
Ukupna toplota obrazovanja produkata eksplozije
ΣQp = 2215,176 kJ
Ukupna toplota obrazovanja reaktanata eksplozivne smeše
ΣQr = 0 kJ
Količina oslobođene toplote pri sagorevanju 1 kg eksplozivne smeše
Za t = 2600 oC
t [oC] | CO | CO2 | N2
2200 | 56,511 | 103,394 | 55,799
2400 | 62,246 | 114,152 | 61,492
2600 | 68,022 | 124,994 | 67,227
Za t = 2400 oC
Za t = 2200 oC

## Slide 10
7. Odrediti pritisak eksplozije pri eksplozivnom sagorevanju stehiometrijske smeše metana i vodonika sa vazduhom u količini od ms = 1 [kg], ako početni pritisak smeše iznosi po = 101325 [Pa] a početna temperatura to = 18 [oC].
Osnovna stehiometrijska jednačina smeše ugljene prašine sa vazduhom:
Masa smeše reaktanata i produkata
Broj molova u 1 kg eksplozivne smeše (za datu masu smeše):
REAKTANTI
PRODUKTI
Broj molova stehiometrijske smeše reaktanata i produkata
Ukupna toplota obrazovanja produkata eksplozije
ΣQp = 3092,758 kJ
Ukupna toplota obrazovanja reaktanata eksplozivne smeše
ΣQr = 205,087 kJ
Količina oslobođene toplote pri sagorevanju 1 kg eksplozivne smeše
Za t = 2600 oC
Za t = 2400 oC
t [oC] | CO2 | H2O para | N2
2200 | 103,394 | 75,725 | 55,799
2400 | 114,152 | 88,032 | 61,492
2600 | 124,994 | 97,073 | 67,227
2800 | 135,919 | 106,241 | 72,962

## Slide 11
ZADACI ZA VEŽBANJE
1. Odrediti temperaturu i pritisak eksplozije pri eksplozivnom sagorevanju 4 kg stehiometrijke smeše metana i etana sa vazduhom, čiji je odnos molova nCH4 : nC2H6 = 2 : 1. Početni pritisak je 101325 Pa, a početna temperatura 22 oC. Toplote nastajanja komponenata smeše, reaktanata i produkata, date su u tabeli.
Komponente smeše | Hemijska formula | Qv (kJ/mol)
Metan | CH4 | 74,092
Etan | C2H6 | 84,724
Ugljen dioksid | CO2 | 395,619
Voda (para) | H2O | 240,569
Kiseonik | O2 | 0
Azot | N2 | 0
2. Odrediti temperaturu i pritisak eksplozije pri eksplozivnom sagorevanju 5 kg stehiometrijke smeše metilalkohola i butana sa vazduhom, čiji je odnos molova nCH3OH : nC4H10 = 1 : 2. Početni pritisak je 101325 Pa, a početna temperatura 18 oC. Toplote nastajanja komponenata smeše, reaktanata i produkata, date su u tabeli
Komponente smeše | Hemijska formula | Qv (kJ/mol)
Metilalkohol | CH3OH | 201,160
Butan | C4H10 | 126,150
Ugljen dioksid | CO2 | 395,619
Voda (para) | H2O | 240,569
Kiseonik | O2 | 0
Azot | N2 | 0
3. Odrediti temperaturu i pritisak eksplozije pri eksplozivnom sagorevanju 7 kg stehiometrijke smeše propilena i acetona sa vazduhom, čiji je odnos molova nC3H6 : n(CH3)2CO = 3 : 1 . Početni pritisak je 101325 Pa, a početna temperatura 28 oC. Toplote nastajanja komponenata smeše, reaktanata i produkata, date su u tabeli
Komponente smeše | Hemijska formula | Qv (kJ/mol)
Propilen | C3H6 | 20,427
Aceton | (CH3)2CO | 216,400
Ugljen dioksid | CO2 | 395,619
Voda (para) | H2O | 240,569
Kiseonik | O2 | 0
Azot | N2 | 0

## Slide 12
4. Odrediti temperaturu i pritisak eksplozije pri eksplozivnom sagorevanju 4 kg stehiometrijke smeše acetilena i propana sa vazduhom, čiji je odnos molova
nC2H2 : nC3H8 = 3 : 2 . Početni pritisak je 101325 Pa, a početna temperatura 21 oC. Toplote nastajanja komponenata smeše, reaktanata i produkata, date su u tabeli
Komponente smeše | Hemijska formula | Qv (kJ/mol)
Acetilen | C2H2 | 226,899
Propan | C3H8 | 103,847
Ugljen dioksid | CO2 | 395,619
Voda (para) | H2O | 240,569
Kiseonik | O2 | 0
Azot | N2 | 0