## Slide 1
UNIVERZITET U NIŠU
FAKULTET ZAŠTITE NA RADU U NIŠU
BUKA I VIBRACIJE
- PREZENTACIJA PREDAVANJA -
Dr Darko Mihajlov, vanr. prof.
Dr Momir Praščević, red. prof.
TAČKASTI IZVORI ZVUKA

## Slide 2
BUKA I VIBRACIJE
Model tačkastog izvora zvuka;
Izvori zvuka sa usmerenim zračenjem;
Prostorni ugao zračenja;
Zajedničko dejstvo nezavisnih izvora zvuka;
Izvor zvuka pored prepreke.
TAČKASTI IZVORI ZVUKA
SADRŽAJ

## Slide 3
Model tačkastog izvora zvuka
BUKA I VIBRACIJE
Notes: Kada su dimenzije izvora zvuka koji generiše sferne talase (pulsirajuća sfera poluprečnika r0) znatno manje u odnosu na talasnu dužinu emitovanih talasa, takvi izvori zvuka se nazivaju tačkasti izvori zvuka.
Tačkasti izvori zvuka u slobodnom prostoru stvaraju sferne talase.
Važe iste zakonitosti kao i za izvore sfernih talasa - zvučni pritisak opada sa povećanjem rastojanja: p·r=const.

## Slide 4
Model tačkastog izvora zvuka
Pa – snaga tačkastog izvora zvuka (zvučna snaga);
r – poluprečnik sfere (rastojanje talasnog fronta od tačkastog izvora zvuka);
4 r2 – površina sfere (talasnog fronta) poluprečnika r ;
BUKA I VIBRACIJE
Notes: Intenzitet zvuka zavisi od zvučne (akustičke) snage izvora zvuka Pa i površine talasnog fronta 4r2 na kojem se računa intenzitet: izraz 1.

## Slide 5
Model tačkastog izvora zvuka
Površina talasnog fronta je proporcionalna kvadratu rastojanja:
Intenzitet zvuka je obrnuto proporcionalan kvadratu rastojanja:
Zvučni pritisak je obrnuto proporcionalan rastojanju:
BUKA I VIBRACIJE
Notes: Površina talasnog fronta je proporcionalna kvadratu rastojanja.
Intenzitet zvuka je obrnuto proporcionalan kvadratu rastojanja.
Zvučni pritisak je obrnuto proporcionalan rastojanju.
Udvostručavanjem rastojanja od tačkastog izvora zvuka (r2 = 2r1):
Površina talasnog fronta tačkastog izvora zvuka se povećava četiri puta;
Intenzitet zvuka se smanjuje četiri puta;
Zvučni pritisak se smanjuje dva puta.

## Slide 6
Izvori zvuka sa usmerenim zračenjem
Faktor smera:
p( ) - pritisak na istom rastojanju, pod uglom  ;
p( = 0o) - pritisak na određenom rastojanju, u smeru glavne ose (smer maksimalnog zračenja).
BUKA I VIBRACIJE
20logГ
Notes: Osnovna veličina koja definiše usmerenost zračenja izvora zvuka naziva se faktor smera.
Faktor smera predstavlja odnos zvučnog pritiska koji izvor stvara pod nekim uglom  i zvučnog pritiska u pravcu glavne ose na istom rastojanju od izvora: izraz 1.
Dijagram faktora smera se naziva karakteristika usmerenosti izvora zvuka i najčešće se prikazuje u logaritamskom obliku kao dijagram 20log u funkciji ugla zračenja .

## Slide 7
Prostorni ugao zračenja
1.
2.
3.
4.
BUKA I VIBRACIJE
Notes: Prostorni ugao zračenja z srad pokazuje veličinu prostornog ugla u kome se širi zvučna energija koju emituje izvor zvuka.
Promena prostornog ugla može nastati fizičkim ograničavanjem prostora u kome izvor zvuka zrači energiju.
Kada izvor zvuka radi u slobodnom prostoru, talasni front se širi kao sfera u čitavom prostoru, odnosno prostornim uglom veličine 4 streradijana.
Kada se zvučni izvor ugradi u idealno gladak i krut zid, talasni front se širi u obliku polusfere u prostoru koji definiše prostorni ugao zračenja veličine 2 steradijana.
Kada se zvučni izvor ugradi na spoju dva idealno glatka i kruta zida, talasni front se širi u prostoru koji definiše prostorni ugao zračenja veličine  steradijana.
Kada se zvučni izvor ugradi na spoju tri idealno glatka i kruta zida, talasni front se širi u prostoru koji definiše prostorni ugao veličine /2 steradijana.
Smanjenjem prostornog ugla zračenja se povećava intenzitet zvuka.

## Slide 8
Zajedničko dejstvo nezavisnih izvora zvuka
BUKA I VIBRACIJE
Notes: Kada u slobodnom prostoru postoji više izvora zvuka, na relativno velikom rastojanju jedan od drugog, može se govoriti o nezavisnim izvorima zvuka. Primeri:
Grupa mašina raspoređena u industrijskoj hali;
Grupa zvučnih kutija raspoređenih oko stadiona za njegovo ozvučavanje.
Rezultujući zvučni pritisak na mestu prijema se određuje kao zbir svih zvučnih pritisaka, vodeći pritom računa o faznom stavu talasa na mestu prijema: izraz 1.
Razlika u faznom stavu talasa na mestu prijema može da bude posledica različitih faznih stavova izvora zvuka i različito pređenih puteva zvučnih talasa: izrazi za p1(t) i p2(t).

## Slide 9
Zajedničko dejstvo nezavisnih izvora zvuka
Prost zvuk
BUKA I VIBRACIJE
Notes: Postupak za određivanje rezultujućeg zvučnog pritiska zavisi od toga da li zvučni izvori emituju prost ili složen zvuk.
U slučaju prostog zvuka, vremenske promene su periodične i sinusoidalne. Frekvencijski spektar je linijskog tipa, predstavljen jednom komponentom, čiji je položaj određen frekvencijom, a dužina veličinom promene posmatrane fizičke veličine.

## Slide 10
Zajedničko dejstvo nezavisnih izvora zvuka
Složen periodični zvuk
Složen zvuk
BUKA I VIBRACIJE
Notes: Složen periodični zvuk - Vremenske promene su periodične i nesinusoidalnog tipa.
Spektar je linijskog (diskretnog) tipa i sadrži konačni broj komponenata na frekvencijskoj skali.

## Slide 11
Zajedničko dejstvo nezavisnih izvora zvuka
Složen neperiodični zvuk
BUKA I VIBRACIJE
Notes: Složen neperiodični zvuk - Vremenske promene su neperiodične.
Spektar je kontinualnog tipa i sadrži beskonačni broj kontinualno raspoređenih komponenata po frekvencijskoj skali.

## Slide 12
Zajedničko dejstvo nezavisnih izvora zvuka
Određivanje rezultujućeg zvučnog pritiska kada izvori emituju prost zvuk
BUKA I VIBRACIJE
Notes: Kada dva ili više nezavisnih izvora emituju prost zvuk, potrebno je voditi računa o faznom stavu talasa na mestu prijema.

## Slide 13
Zajedničko dejstvo nezavisnih izvora zvuka
Zvučni talasi u fazi
Specijalni slučajevi:
Zvučni talasi u protivfazi
Dva tačkasta izvora zvuka:
Više tačkastih izvora zvuka:


BUKA I VIBRACIJE

## Slide 14
Zajedničko dejstvo nezavisnih izvora zvuka
Primer:
BUKA I VIBRACIJE
Notes: Primer: Dva talasa koja se prostiru u istom pravcu fazno pomerena za , iste amplitude, frekvencije i talasne dužine.
Kada su talasi u fazi, amplituda je dvostruko veća, a kada su u protivfazi, amplituda je nula.
Uočljive su promene rezultujuće amplitude u zavisnosti od trenutne fazne razlike.

## Slide 15
Zajedničko dejstvo nezavisnih izvora zvuka
Određivanje rezultujućeg zvučnog pritiska kada izvori emituju složen zvuk
BUKA I VIBRACIJE
Notes: Komponente složenog zvuka imaju različite, jednako verovatne fazne stavove na mestu prijema, pa nije potrebno voditi računa o faznim stavovima talasa na mestu prijema.
Primer su nezavisni izvori zvuka različitog spektra, udaljeni izvori istog zvuka ali širokog spektra, izvori u zatvorenom prostoru itd.
Ukupna gustina energije zvuka jednaka je zbiru gustina energije pojedinih izvora.

## Slide 16
Izvor zvuka pored prepreke
Stvarni izvor zvuka
snage
Fiktivni izvor zvuka
snage
BUKA I VIBRACIJE
Prost zvuk:
Složen zvuk:
Notes: Kada se izvor zvuka nalazi pored prepreke, javljaju se dva talasa koja se prostiru u suprotnim smerovima: progresivni i reflektovani.
Oba talasa imaju istu frekvenciju. Fazna razlika talasa je posledica različito pređenih puteva. Amplituda zavisi od reflektujućih osobina prepreke.
Efekat reflektovanih talasa se modeluje postavljanjem virtuelnog izvora zvuka metodom lika u ogledalu (sa suprotne strane prepreke, na istom rastojanju od prepreke kao i stvarni izvor). Snaga virtuelnog izvora zvuka zavisi od reflektujućih (apsorpcionih) osobina prepreke: izraz 1.
Postupak za određivanje rezultujućeg zvučnog pritiska zavisi od toga da li izvori zvuka emituju prost ili složen zvuk.

## Slide 17
BUKA I VIBRACIJE
Pitanja za proveru znanja
Definisati tačkasti izvor zvuka.
Koja veličina definiše usmerenost zračenja zvuka i kako se određuje?
Šta predstavlja prostorni ugao zračenja zvuka i od čega zavisi?
Kako se određuje vrednost rezultujućeg zvučnog pritiska na poziciji prijemnika u slučaju zajedničkog dejstva nezavisnih izvora zvuka koji emituju prost zvuk?
Kako se određuje vrednost rezultujućeg zvučnog pritiska na poziciji prijemnika u slučaju zajedničkog dejstva nezavisnih izvora zvuka koji emituju složen zvuk?
Kako se određuje vrednost rezultujućeg zvučnog pritiska na poziciji prijemnika u slučaju kada se izvor zvuka nalazi pored prepreke?