## Slide 1: METODOLOGIJA ISTRAŽIVANJA SISTEMA ČOVEK-OPERATER SISTEMI ZA KONTROLU I UPRAVLJANJE-RADNA SREDINA

## Slide 2
Metodološki pristup istraživanja ergonomskih sistema se zasniva na naučnoj metodologiji deduktivnog tipa u okviru istraživanja tri podsistema:
Biokibernetskog podsistema čovek-operater,
Informaciono-upravljačkog podsistema i
Podsistema radne sredine.

## Slide 3
Za istraživanje biokibernetskog podsistema čovek-operater se koriste:
antropometrijske,
biomehaničko-kineziološke,
informacione metode istraživanja,
istraživanje stresnih situacija,
istraživanje radne aktivnosti i zamora operatera,
istraživanje formiranih mentalnih modela delatnosti operatera.

## Slide 4: Uloga čoveka-operatera u kontroli i upravljanju
Osnovne karakteristike sistema Č-M (Meister):
Čovek i mašina obrazuju sistem čiji elementi predstavljaju organizovane podsisteme koji se potčinjavaju opštim zahtevima sistema.
Elementi SČM su međusobno povezani, utiču jedan na drugog i na sistem u celini.
SČM i njegovi podsistemi postoje i rade u određenom prostoru i vremenu, te njegovo funksionisanje zavisi od promena ovih parametara.
Izlazni parametri svakog podsistema moraju zadovoljiti postavljene zahteve na izlazu iz sistema, u protivnom se rad sistema smatra neefikasnim.
Sistem ostvaruje samoregulaciju s ciljem optimizacije ulaznih i izlaznih vrednosti, u skladu sa opštim zahtevima i ciljevima.

## Slide 5: Uloga čoveka-operatera u kontroli i upravljanju
Klasifikacija sistema upravljanja zavisno od nivoa automatizacije:
Decentralizovani sistem, čovek je u neposrednoj blizini objekta upravljanja;
Centralizovani sistem bez sistema automatskog regulisanja;
Centralizovani sistem sa sistemom automatskog regulisanja;
Sistem sa procesnim računarom.

## Slide 6: Raspodela funkcija u sistemu upravljanja
Funkcije koje bolje obavlja čovek | Funkcije koje bolje obavlja mašina
Prijem stimulusa minimalnog intenziteta | Računanje i obrada podataka
Funkcije pojačanja | Diferenciranje
Improvizacija i fleksibilnost | Integriranje
Prebacivanje sa jednog “ulaza” na drugi | Brzo reagovanje
Dugotrajno memorisanje velikog kapaciteta | Ravnomerno i precizno delovanje velikom silom
Opažanje prostora, prostorne dubine i oblika | Precizno ponavljanje
Interpolacija | Kratkotrajno memorisanje
Ekstrapolacija i predviđanje | Deduktivno rezonovanje
Prevođenje | Složene simultane funkcije
Induktivno rezonovanje | Jednostavne odluke tipa da/ne
Donošenje kompleksnih procena ili odluka | Verno prenošenje informacija
Izmene u cilju prilagođavanja okoline | 

## Slide 7: Osnovni zadaci čoveka-operatera u automatizovanim sistemima (sistemima daljinskog upravljanja)
Prijem informacija
Ocenjivanje saopštenja sadržanog u signalima
Rešavanje konkretnog zadatka
Formulisanje rezultata odluke
Traženje rešenja za realizaciju komandi
Predaja komandi
U suštini zadaci čoveka u ovim sistemima su zadaci odlučivanja.

## Slide 8: Osnovni zadaci čoveka-operatera u automatizovanim sistemima
Potrebne karakteristike čoveka-operatera u automatizovanim sistemima:
Budnost;
Detekcija signala;
Kategorizacija;
Ocenjivanje verovatnoće;
Ocenjivanje stanja;
Razvijanje strategije;
Dijagnostifikovanje greške;
Pažljivost;
Komuniciranje;
Učenje.
Takođe su potrebni i lični kvaliteti, pre svega odgovornost, savesnost, pouzdanost, inteligencija...

## Slide 9: Propusne sposobnosti čoveka
Količina informacija koju čovek prima preko svojih čula je određena propusnom sposobnošću.
Propusna sposobnost je funkcija :
  tipa upravljačkog zadatka,
  stepena učešća čoveka u radu sistema,
  obima prikazanih informacija,
  dužine izraza u govornom ili pisanom obliku,
  sjajnosti,
  kontrasta,
  dimenzija simbola...

## Slide 10: Propusne sposobnosti čoveka
Propusna sposobnost čoveka je određena izrazom:
    T - vreme prikazivanja,
    n - dužina alfavita,
    N - broj pravilno prepoznatih simbola.

## Slide 11
Na bolju propusnu sposobnost operatera utiče:
Detektibilnost (signal mora biti iznad praga osetljivosti određenog čulnog organa).
Diskriminativnost (signal se mora značajno razlikovati od ostalih signala koji se pojavljuju u radnoj sredini).
Kompatibilnost (prostorna i konceptualna usklađenost između pojave signala, odgovora na njega i operaterovih očekivanja-stereotipa).
Propusne sposobnosti čoveka

## Slide 12
Propusna sposobnost vizuelnog sistema čoveka pri prepoznavanju predmeta je 50-70 bit/s,
Pri prepoznavanju slova i brojeva 55 bit/s.
Optimalna brzina prerade informacija je 0,1-5,5 bit/s.
Brzina pristizanja informacija ispod 0,1bit/s dovodi do slabljenja aktivnosti operatera, tj. do pojave monotonije.
Pri brzinama većim od 5,5 bit/s dolazi do preopterećenja operatera.
Propusne sposobnosti čoveka

## Slide 13
I kod slabljenja aktivnosti operatera i kod preopterećenja operatera može doći do negativnih posledica po funkcionisanje sistema i to:
Pogrešnog razumevanja signala,
Propuštanja signala bez njihove obrade,
Uočavanja samo delova signala - nepotpunog prenošenja informacija,
Usporenog reagovanja, što u krajnjem dovodi do:
Pojave grešaka,
Zamora operatera.
Propusne sposobnosti čoveka

## Slide 14: Greške operatera
Heuristički klasifikacioni sistem:
Greške izostavljanja (nesprovođenje odgovarajuće odluke),
Greške izvršavanja (nepotpuno ili neadekvatno izvršavanje odluke, prerano ili prekasno izvršavanje odluke),
Greške pogrešnog izvršavanja (pogrešno izvođenje odluka).

## Slide 15: Greške operatera
Tokom vremena su se razvijale razne tehnike za procenu ljudskih grešaka.
Metode /tehnike koje se koriste za procenu ljudske pouzdanosti, zasnovane na ekspertnom ocenjivanju su :
Metoda procene apsolutne verovatnoće
(Absolute Probability Judgement - APJ)
Metoda parnog poređenja
(Paired Comparisons - PC)
Metoda procene i redukcije ljudske greške
(Human Error Assessment and Reduction Technique - HEART)
Metoda za predviđanje nivoa ljudske greške
(Technique for Human Error Rate Prediction - THERP)
Metoda indeksa verovatnoće uspeha
(Success Likelihood Index Method - SLIM)
Metoda dijagrama uticaja (Influence Diagrams Approach - IDA)
Metoda pouzdanosti ljudske kognitivnosti
(Human Cognitive Reliability - HCR)
Empirijska tehnika za procenu greške operatera
(Tecnica Empiricа Stima Errori Operatori – TESEO) itd.

## Slide 16: Stres operatera
Rad u centrima kontrole i upravljanja vezuje se za potrebu pravovremenog delovanja posebno u vanrednim situacijama, što može uticati na narušavanje dinamičke ravnoteže organizma – stresnog stanja.
Stres se može posmatrati sa više aspekata:
Opštebiološkog,
Fiziološkog (mehanizam regulacije rada različitih funkcionalnih sistema organizma),
Psihološkog (uticaj na razne psihičke delatnosti - pažnja, pamćenje...),
Socijalnog (uticaj atmosfere u kolektivu),
Medicinskog aspekta (poremećaji različitih funkcija sistema, organa i psihe usled dugotrajnog uticaja stresogenih faktora).

## Slide 17: Stres operatera
Izvori stresa mogu biti:
Spoljašnji (sama radna delatnost i radni uslovi) i
Unutrašnji (razna psihološka stanja kao što je na pr. briga...).
Lista najčešćih izvora stresa rangiranih po značaju:
Kašnjenje sa prijemom važnih informacija u vanrednim situacijama,
Posledice učinjenih grešaka,
Nedostatak informacija i/ili nepotrebne informacije,
Vremenski pritisak zbog kratkih rokova,
Rad po smenama,
Radno opterećenje,
Alarmi,
Brzi prelazi iz male aktivnosti u povećanu aktivnost,
Komunikacije u okviru i/ili van posla,
Monotonija,
Saradnici,
Organizacija radnog prostora.

## Slide 18: Stres operatera
Posledice stresa mogu biti:
Fizičke - visok krvni pritisak, kardiovaskularni poremećaji, mišićno-skeletni poremećaji,...
Psihičke - uznemirenost, nervoza, alkoholizam, porodični problemi,...
Promene u radnoj sposobnosti - odsustvovanje sa posla, ostavke, neuspešna reagovanja u vanrednim situacijama,...

## Slide 19: Istraživanje radne aktivnosti operatera
Radna aktivnost čoveka tokom 24 časa zavisi od kolebanja bioloških funkcija.
Biološke i fiziološke aktivnosti su varijabilne tokom dana (cirkadijalni ritmovi).
Na primer, temperatura tela se danju postepeno povećava, do 22h, a noću postepeno opada, sve do 4h, kada počinje opet da raste.
Najkritičniji period za rad je između 23h i 4h.
Ovo generalno znači da pri noćnom radu ne postoje preklapanja bioloških ritmova sa radnim zadacima.

## Slide 20: Istraživanje radne aktivnosti operatera
Posledice ovakve neusklađenosti su često umor i psihosomatske promene, koje mogu uticati na smanjenje funkcionalne sposobnosti i efikasnosti operatera, tj. do pojave grešaka u upravljanju, a u krajnjem do smanjene radne i zdravstvene sposobnosti.
Posledice noćnog rada mogu uticati i na porodični i društveni život pojedinca.

## Slide 21: Istraživanje zamora
Zamor se definiše kao opadanje radnog učinka posle produženog, neprekidnog izvođenja fizičke ili mentalne aktivnosti.
Razlikujemo 2 tipa zamora:
  Fizički, usled fizičkog opterećenja i dužeg angažovanja istih mišićnih grupa.
  Mentalni, usled dugotrajnog i intenzivnog angažovanja CNS i endokrinog sistema.
Takođe, zamor je moguće podeliti na:
  Kratkotrajni,
  Hronični.

## Slide 22: Istraživanje zamora
Zamor je praćen:
  biohemijskim promenama (povećano lučenje određenih hormona),
  fiziološkim promenama (povećana energetska potrošnja, temperatura tela, krvni pritisak, ...)
  subjektivnim doživljajima (bolovi u određenim delovima tela, neraspoloženje, ...).

## Slide 23: Istraživanje formiranih mentalnih modela operaterovih delatnosti
Rasmusen (1980.) smatra da operator ima dinamički mentalni model procesa uskladišten u dugotrajnoj memoriji i da se ovaj mentalni model ažurira nesvesno pomoću spoljašnjih signala i unutrašnjih promena.
Kada operater prati proces, odvija se nesvesno proces sinhronizacije između mentalnog modela i interpretacije aktuelnog procesa.
Ukoliko u sinhronizaciji postoji neka greška, tj. ukoliko se interpretacija realnog modela ne poklapa sa mentalnim modelom, biće poslat signal svesnom delu mozga.

## Slide 24: Istraživanje formiranih mentalnih modela operaterovih delatnosti
Rasmusen i Lind su (1982.) razvili različite kategorije ljudskog ponašanja (ili nivoa performansi):
Ponašanje zasnovano na veštini (odgovara motornim i senzomotornim veštinama, odgovara obliku ponašanja koje se postiže posle duže obuke koja uključuje obuku spremnosti),
Ponašanje zasnovano na pravilima (postiže se posle obuke znanja),
Ponašanje zasnovano na znanju (odgovara kognitivnim veštinama).

## Slide 25: Obuke operatera
Obuka bi trebalo da počne definisanjem dužnosti operatera zavisno od specifičnih zadataka.
Sledeći korak je definisanje informacija potrebnih za obuku, a u cilju adekvatne realizacije utvrđenih specifičnih zadataka.
Osnovna uloga obučavanja je da nauči operatera kako da savlada situacije koje ranije nije video, ni u realnom radu, ni pri analiziranju takvih situacija.

## Slide 26: Obuke operatera
Pri obučavanju bi trebalo što manje koristiti matematičke aparate, inženjersku terminologiju (tipa-vektor, fazor,...) i izbegavati obuku o tome kako se projektuje sistem, već izdvojiti samo ono što je neophodno da bi se razumelo kako sistem radi.
Možemo razlikovati:
Stvarno obučavanje (dobijanje znanja o pojedinačnim situacijama, tj. pravilima i normama), i
Obučavanje veština (uvežbavanje upotrebe u prethodnoj fazi stečenih znanja).

## Slide 27: Obuke operatera
Problemska područja jednog karakterističnog kursa za obuku operatera u EES:
Osnovni principi,
Osnovne karakteristike uređaja,
Koncepti stabilnog stanja protoka energije,
Koncepti naponske kontrole stabilnog stanja,
Ograničenja operacija stabilnog stanja,
Dinamičke karakteristike sistema,
Karakteristike uređaja sistema u dinamičkim situacijama,
Komunikacije,
Tehnička zaštita sistema,
Normalne radne opasnosti,
Prepoznavanje uslova vanrednog stanja,
Mere u slučaju vanrednog stanja,
Saniranje glavnih oštećenja,
Operacija međupovezanosti sistema.

## Slide 28: Čovek kao regulator
Pri stvaranju modela aktivnosti čoveka-operatera primenjuju se različiti modeli:
Linearni model;
Nelinearni model;
Diskretni model;
Adaptivni model.
Linearni model je sistem sa jedinstvenom petljom povratne sprege, gde se deo upravnog delovanja može linearno uporediti sa odslikanom greškom (opisna f-ja), a ostali deo linearno ne korelira sa ulazom i zove se ostatak ili remanencija.

## Slide 29: Upravljanje preko sistema za prikazivanje informacija
Za prikazivanje upravljanja koristimo teoriju filtriranja informacija (TFI).
TFI se primenjuje zbog toga što svaka informacija koja se iz tehničkog sistema (TS) pojavi na sistemu za prikazivanje informacija (SPI) ne zahteva reagovanje čoveka preko organa upravljanja (OU).
Potrebno je da čovek reaguje samo na važne informacije iz TS, a da nebitne zanemari.

## Slide 30
f TS
f SPI
f ČO
čo
OU
SPI
TS
f OU
r TS-SPI
r SPI-ČO
r čo-OU
r OU-TS
Prikaz upravljanja pomoću teorije filtriranja informacija
r - informacioni tokovi
f x- koeficijenti filtriranja
TS- tehnički sistemi
SPI- sistemi za prikazivanje informacija
OU- organi upravljanja

## Slide 31: Upravljanje preko sistema za prikazivanje informacija
Koeficijent filtriranja preko čoveka je
rx-y informacioni tokovi;
fČO može biti između 0 i 1.

## Slide 32: Upravljanje preko sistema za prikazivanje informacija
Koeficijent filtriranja preko TS je:
Pošto je rTS-SPI (100-1000 bit/s) mnogo veće od rOU, sledi da je rTS-SPI = fTS
Koeficijent filtriranja preko SPI je:
Koeficijent filtriranja preko OU je:

## Slide 33: Analiza potrebnog vremena za delatnost operatera u procesu kontrole i upravljanja
Rad čoveka u sistemu upravljanja sastoji se od sledećih etapa:
Prijem ulaznih informacija
Obrada informacija
Donošenje odluke i predaja informacije za vršenje upravljačkog dejstva
Prve dve etape predstavljaju informaciono pretraživanje i pripremu za donošenje odluke.

## Slide 34: Analiza potrebnog vremena za delatnost operatera u procesu kontrole i upravljanja
Delatnost operatera se sastoji iz 3 etape:
Prijem-otkrivanje i dekodiranje informacija;
Obrada informacija;
Donošenje odluke i predaja informacije za izvršavanje upravljanja.
Vreme informacionog pretraživanja se određuje izrazom:
tfi – vremena i-te fiksacije, prosečno 0,3 sec;
tpi – vremena i-tog pomeranja pogleda;
n - broj koraka pretraživanja za nalaženje potrebnog elementa.

## Slide 35: Analiza potrebnog vremena za delatnost operatera u procesu kontrole i upravljanja
Trajanje pokreta očiju pri pretraživanju:
tp = 0,25 + 0,004 β
0,25- vreme latentnog perioda orjentisanja očiju u početku traženja novog elementa u sekundama;
β - ugao premeštanja pogleda (u stepenima).
Ovom vremenu za prvu etapu se dodaje i vreme u etapi obrade informacija – vreme potrebno za očitavanja.
To znači da vremenska komponenta informacione aktivnosti sadrži 2 člana:
t2= t1k + tobr k
t1k – vreme informacionog pretraživanja (promenljivog broja operacija k);
tobr k – vreme obrade informacija (promenljivog broja operacija k).

## Slide 36: Analiza potrebnog vremena za delatnost operatera u procesu kontrole i upravljanja
Treća etapa- predaja informacija za izvršenje upravljačkog dejstva uključuje:
vreme traženja organa upravljanja
tou= 0,25+ (n/2+1)/2
i vreme za motorno dejstvo
tM ≈ a + b log2 2A/W
a – konstanta, 0,07 sec;
b – konstanta, 0,007 sec;
W – širina elementa na kome se završava pokret;
A - amplituda kretanja, rastojanje od početne tačke kretanja do centra elementa.
To znači da je vreme treće etape - donošenje odluke i predaja informacije za upravljačko dejstvo
t3= tou + tM

## Slide 37: HVALA NA PAŽNJI !!!