## Slide 1: Методологија истраживања подсистема ”радна средина” Тастатуре, командни пултови, седишта

## Slide 2: Тастатуре
Најчешће су у употреби тзв. QWЕРТY тастатуре.
У новије време се препоручују раздвојене тастатуре.
Ергономска препорука је да оптимална висина тастатуре треба да омогући да подлактице и шаке буду у хоризонталном положају.
Пречник врха дирке треба да буде око 13 mm.
Препоручени отпор дирке је од 0,25-1,5 N.
Помак дирке од 1,3-6,3 mm.
Размак између дирки 3-7 mm.
Нагиб тастатуре 10-15 степени.
Дебљина тастатуре око 30 mm.

## Slide 3: Тастатуре
Рад на тастатури захтева ограничене покрете рукама и прстима, принудни положај главе и дуготрајно статичко напрезање тела, што доводи до локализовања умора у одговарајућим мишићним групама.
Зато је потребно:
 Да ниво стола и тастатуре, висина екрана и држач докумената буду подесиви по висини,
 Обезбедити покретне тастатуре које дају више простора за одмор шака и подлактица,
 Омогућити одмор шакама и рукама оператера,
 Да дирке буду четвороугаоне и да њихова површина не бљешти.

## Slide 4: Ерготехничко истраживање командних пултова
Антропотехничке карактеристике командних пултова морају бити прилагођене антропометријским варијаблама оператера.
Основни принципи пројектовања командних пултова су:
1. При размештању индикатора и органа управљања мора се водити рачуна о:
 Приоритету,
 Груписању у логичке целине,
 Међусобним везама и односима индикатора и органа управљања.

## Slide 5: Ерготехничко истраживање командних пултова
За груписање индикатора и органа управљања применити 3 принципа:
 Принцип функционалности (груписање по истим функцијама),
 Принцип редоследа коришћења,
 Принцип значајности (најважнији органи и индикатори се смештају у оптималне зоне дохвата тј. вида).

## Slide 6: Ерготехничко истраживање командних пултова
За утврђивање утицаја на систем управљања и коришћеност индикатора и органа управљања потребно је одредити следеће параметре:
 Тачност и брзину идентификовања индикатора и органа управљања,
 Грешке очитавања и њихов утицај на квалитет извршавања радних операција,
 Лакоћу манипулисања органима управљања.

## Slide 7: Ерготехничко истраживање командних пултова
При размештању индикатора остварити:
 Прегледност/видљивост са места посматрања,
 Могућност лаког препознавања индикатора,
 Функционалну повезаност индикатора са органом управљања.

## Slide 8: Ерготехничко истраживање командних пултова
За груписање индикатора потребно је придржавати се следећих правила:
 Ако се у групи налази 6 или више индикатора треба их распоредити у 2 паралелна реда (вертикална или хоризонтална),
 Не треба правити више од 5-6 редова,
 Уколико постоји 25-30 индикатора треба их распоредити у 2-3 визуелно различите групе.

## Slide 9: Ерготехничко истраживање командних пултова
При формирању симбола за означавање индикатора или органа управљања водити рачуна о:
 Одређивању смисаоног значења симбола,
 Једноставном графичком представљању,
 Битном разликовању од осталих симбола,
 Доброј видљивости и у неадекватним условима,
 Могућностима приказивања обичним техничким средствима,
 Унификацији симбола.

## Slide 10: Ерготехничко истраживање командних пултова
Пултови управљања морају одговарати следећим захтевима:
 Дифузно или управно расипајуће одбијање светлости од површина, да би се искључио бљесак.
 Површине без уграђених елемената који отежавају рад оператера.
 Боја пулта: светлосиви, плави, плавосиви, жути или црносиви тонови.

## Slide 11: Ерготехничко истраживање командних пултова
Димензије пулта за седећи положај не смеју бити мање од 600 mm по висини, 400 mm по дубини (на нивоу колена), 600 mm по дубини на нивоу пода и 500 mm по ширини,
Када је неопходан поглед изнад пулта, висина пулта управљања за седећи положај не сме бити већа од 1100 mm од пода, а све органе управљања треба сместити на висинама од 600-1000 mm од пода.

## Slide 12: Ерготехничка анализа седишта
Седиште треба да буде ергономски и правилно пројектовано да би се умор свео на најмању могућу меру, и то за различите димензије тела оператора и да омогући покретљивост и функционалност оператeра.
Код оператeра у центрима управљања су руке много ангажованије него код канцеларијских службеника што значи да класичне канцеларијске столице нису адекватне.

## Slide 13: Ерготехничка анализа седишта
Висина седишта треба да буде од 40 до 43 cm, а да би се избегао притисак на бутину предња ивица треба да буде 5 cm нижа од задње.
Дубине седишта - препоручује се вредност од око 40 cm да се не би вршио притисак на лист потколенице.
Ширина седишта - препоручена вредности је око 40 cm.
Углови наслона - препоручена вредности је 95-115º.

## Slide 14: Анализа пратећег система "радна средина"
Радну средину оператeра чине радне просторије и услови који у њима владају.
Осветљење, климатизација и бука утичу на квалитет радне средине.
Добро одређени параметри радне средине смањују тежину рада (одговоран и сменски рад) и могућност грешке оператeра.
Опрема коју оператeр користи у раду су видео
терминали, приказне плоче, штампачи, телефон, радио уређаји.

## Slide 15: Ерготехничка организација радног простора
У овиру ерготехничке анализе организације радног простора центара управљања треба посветити пажњу усклађеном распореду елемената центара - командног пулта, приказне плоче, графичких екрана, тастатура.
Такође се мора водити рачуна и о функционалности помоћних просторија (простора за смештај рачунарске опреме, за одржавање, за одмор).

## Slide 16
Избор боја такође игра важну улогу.
Утицај боја на рад оператора има следећа дејства:
Физиолошко дејство боја: боје утичу на опште стање оператeра - радну способност, брзину реаговања, замор...
Тако црвена боја доприноси убрзавању реакција, жута не утиче на брзину, зелена боја лако успорава, љубичаста изазива приметно успоравање реакција
Јарко окружење стимулише мишићну активност, али омета умни рад

## Slide 17
Психолошко дејство боја: боје утичу на карактер активности оператeра (узбуђујуће и смирујуће боје), боје које изазивају осећај хладноће или осећај топлоте.
Биолошко дејство боја: боје утичу на биохемијске процесе оператeра.
Тако плава боја смањује хормоналну активност, снижава притисак и успорава брзину
Црвена боја подиже крвни притисак, убрзава пулс, повећава нервну напетост оператeра

## Slide 18
Боје имају утицаја и на одбијање светлости од површина, коефицијент рефлексије треба да буде од 25-60% (осим таванице)
Таваница треба да буде обојена белом бојом (психолошки неутрална боја, коефицијент рефлексије 80-90%)
Горњи део зидова треба да има коефицијент рефлексије 40-60% (ако су под и опрема тамни) или 50-70% ако је већина површина у центру обојена светлим бојама
Под треба да има коефицијент рефлексије од 20-40%

## Slide 19
Опрема треба да има коефицијент рефлексије од 25-40% и треба да је светлија ако је под светлији, тј. тамнија ако је под тамнији
Боје у радној средини доприносе лакшој и бржој орјентацији, правилној осветљености, хармонији простора, већој сигурности при раду, оптимизацији видно-нервних функција оператeра, осећају угодности, концентрацији, општем побољшању радног амбијента и задовољства на раду

## Slide 20: Aнализа осветљености у центрима контроле и управљања
Вештачко осветљење мора да испуни следеће захтеве:
Да омогући добре видне услове за извршење рада
Да доприноси добром физичком и психичком осећају човека
Да спречи незгоде
Да буде економично
Оптимално осветљење је оно подручје јачине осветљења при коме људски организам у датом временском интервалу има највећу продуктивност уз најмањи замор.

## Slide 21
Могу се дефинисати 3 подручја истраживања о утицају нивоа осветљености:
Физиолошко-сензорно подручје (истраживање узрока смањивања видних способности, утицај неадекватне осветљености на умор оператeра)
Психолошко подручје (истраживање утиска пријатности, јасноће опажања, просторног утиска)
Биохемијско подручје (утицај светлости на разне биохемијске процесе, емоционални ефекти као резултат перципирања боја...)

## Slide 22
За правилну анализу центара управљања релевантне су 2 фотометријске величине:
осветљеност и
сјајност
Значај радног задатка одређује степен видног захтева.
Видни захтеви су одређени нивоом и просторном равномерношћу осветљености:
Малом видном захтеву одговара ниво осветљености од 80-120 lx,
Великом видном захтеву одговара осветљеност од 600-1000 lx.

## Slide 23
Радни услови су бољи што су мање разлике у сјајности између радне површине и околних површина.
Дозвољена сјајност између радне зоне и њене непосредне околине је од 3:1 до 5:1
Дозвољена сјајност између радне зоне и њене даље околине је од 10:1 до 20:1
Дозвољена сјајност између извора светлости и суседних површина је од 20:1 до 40:1

## Slide 24: Анализа буке у центрима контроле и управљања
Дејство буке може бити двојако:
1. Физиолошко дејство буке (испољава се кроз појачано хормонално лучење, убрзање срчаног ритма и дисања, повећање крвног притиска...)
2. Психолошко дејство буке (испољава се кроз осећај нелагодности и узнемирености, што доводи до контракције мишића, жмиркања, трзања главе, споријег дисања, смањивања зеница...)

## Slide 25
Излагање високим нивоима буке (95 dB и више) делује као изазивач стреса, може угрозити здравље.
При буци од 30-65 dB – последице психичке природе
65-90 dB – последице физиолошке природе
90-120 dB – појава слабљења слуха
Преко 120 – органска оштећења, глувоћа
Бука такође делује на радну продуктивност услед опадања пажње и повећања општег узнемирења, посебно она бука која се мења по јачини и учестаности, као и испрекидана и изненадна бука.

## Slide 26: Истраживање микроклиме
О микроклиматским факторима (температура ваздуха, релативна влажност, брзина струјања ваздуха) се мора водити рачуна још у фази пројектовања објеката и технологија.
Оптимални микроклиматски услови подразумевају одржавање температуре, влажности и брзине струјања ваздуха у границама које при дужем деловању на човека обезбеђују нормално функционално и топлотно стање организма, уз очување високог нивоа радне способности.

## Slide 27: Истраживање микроклиме
При лаком физичком раду оптимални микроклиматски услови подразумевају
температуру од 18-28ºС,
релативну влажност max 75% и
брзину струјања ваздуха од максимално 0,3 m/s.
За средњи и тежак физички рад:
температура 15-28ºС,
релативна влажност max 75%,
брзина струјања максимално 0,5 m/s.

## Slide 28: ХВАЛА НА ПАЖЊИ!!!